## Slide 1: 计算机组织与体系结构
舒燕君
计算机科学与技术学院
第一讲

## Slide 2: 指导教师
舒燕君 博士 、讲师
  容错与移动计算研究中心
  研究方向：
  云计算系统服务质量评测
  高端容错计算机系统
  系统容错性能评测工具
  软件可靠性评估
  联系方式：QQ: 6016511
  办公室地址：综合实验楼510房间

## Slide 3: 助教
研究生助教 王春霈
  负责指导实验、课程答疑
  联系方式：QQ: 626954177
研究生助教 刘严欣
-负责作业和报告的批改、课程答疑
-联系方式：QQ：1486587187

## Slide 4: 课 程 概 貌
讲授内容
  现代计算机体系结构基本概念、设计思想、量化分析方法和实现技术
  计算机基本部件的组织方式和工作过程、基本运算的操作原理
教材
  王志英等. 计算机体系结构（第2版）. 清华大学出版社
  唐朔飞. 计算机组成原理（第2版）. 高等教育出版社

## Slide 5: 参考教材
David A. Patterson, John L. Hennessy. Computer Organization & Design: A Hardware/Software Interface
John L. Hennessy， David A. Patterson. Computer Architecture: A Quantitative Approach

## Slide 6: 本课程在课程体系中的地位
计算机基础 操作系统 编译技术
数据结构
应用基础
C语言编程
存储管理
调度
并发
代码生成
优化
计算机体系
结构
基本逻辑单元
处理器基本知识
数字逻辑
计算机
组织
基本部件的组织和工作过程
－－知其然
1.分析＋评测－知其所以然
2.并行计算机系统结构入门
计算机系统
程序在计算机中
的工作方式

## Slide 7
教学模式与课程考核
教学模式：采用理论和实践相结合的方法进行教学
  48学时课堂教学
  24学时上机实验

## Slide 8
考核方式与答疑安排
答疑安排：
  加入QQ 群（群号：826272248），推荐！
  每周五下午7-8节，综合楼510，505。
考核安排 必修（选修）
  期末考试 50%(70%)
  上机实验 35%(0%)
  随堂测试 5%（10%） 注：一共六次，每次1分，5次则为满分
  读书报告 5%（10%）
  课后作业 5%（10%）

## Slide 9
第 2 章 计算机系统量化分析基础
第 4 章 指令系统
第５章 CPU设计与实现
第 6 章 基本流水线技术
第７章 指令级并行
第８章 存储系统的结构与优化
第９章 IO系统
第 3 章 总线
第 1 章 计算机系统概论

## Slide 10: 第１章 计算机系统概论
第 2 章 计算机系统量化分析基础
第 4 章 指令系统
第５章 CPU设计与实现
第 6 章 基本流水线技术
第７章 指令级并行
第８章 存储系统的结构与优化
第９章 IO系统
第 3 章 总线

## Slide 11: 第１章 计算机系统概论
1.1 计算机系统简介
1.2 计算机的基本组成
1.3 计算机硬件的主要指标

## Slide 12: 1.1 计算机系统简介
现代计算机的多态性
来自于国立台湾大学郭斯彦教授讲稿

## Slide 13: 跑得最快的计算机（截止2018年6月）
Rank | Site 国家 | System 名称 | Cores | Rmax (TFlop/s) | Rpeak (TFlop/s)
1 | DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States | Summit-IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 3.07GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband 制造商：IBM 所属：美国能源部Oak Ridge国家实验室 | 2,282,544 | 122,300 | 187,659
2 | National Supercomputing Center in Wuxi China | Sunway TaihuLight - Sunway MPP, Sunway SW26010 260C 1.45GHz, Sunway , NRCPC 所属：中国国家超算中心（无锡） | 10,649,600 | 93,014.6 | 125,435.9
3 | DOE/NNSA/LLNL United States | Sierra - IBM Power System S922LC, IBM POWER9 22C 3.1GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband 制造商：IBM 所属：美国能源部、美国国家核安全管理局 | 1,572,480 | 71,610.0 | 119,193.6
4 | National Super Computer Center in Guangzhou China | Tianhe-2A - TH-IVB-FEP Cluster, Intel Xeon E5-2692v2 12C 2.2GHz, TH Express-2, Matrix-2000 所属：中国国防科技大学 | 4,981,760 | 61,444.5 | 100,678.7
5 | Fujtsu Advanced Institute for Computational Science (AICS) Japan | AI Bridging Cloud Infrastructure (ABCI) - PRIMERGY CX2550 M4, Xeon Gold 6148 20C 2.4GHz, NVIDIA Tesla V100 SXM2, Infiniband EDR 制造商：Fujitsu 富士通 所属：日本计算科学研究机构 | 391,680 | 19,880 | 32,576.6
Notes: 连续4次天河-2，由中国国防科技大学研制的超级计算机蝉联世界第一的系统，性能达到33.86petaflop/s。（千兆）
通过计算linpack 基准程序（双精度线性方程组）来实现。
与2013年相比，前十名的机器并没有太大的变化。
75%的系统使用加速器或者协处理器，50%用英伟达的GPU来加速，25%用Intel Xeon Phi 协处理器。第一、第七的系统使用Intel Xeon Phi 协处理器来加速计算速率，第二、第六的系统使用英伟达的GPU来加速。
96%的处理器为6核以上，85%的处理器为8核以上。

## Slide 14: Summit
Site: | DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory
Manufacturer: | IBM
Cores: | 2,282,544
Linpack Performance (Rmax) | 33,862.7 TFlop/s
Theoretical Peak (Rpeak) | 54,902.4 TFlop/s
Power: | 8,805.50 kW
Memory: | 2,801,664 GB
Interconnect: | Dual-rail Mellanox EDR Infiniband
Operating System: | RHEL 7.4
Compiler: | XLC 13.1, nvcc 9.2
Math Library: | ESSL, CUBLAS 9.2
MPI: | Spectrum MPI

## Slide 15: Sunway TaihuLight
Site: | National Supercomputing Center in Wuxi
Manufacturer: | NRCPC
Cores: | 10,649,600
Linpack Performance (Rmax) | 93,014.6 TFlop/s
Theoretical Peak (Rpeak) | 125,436 TFlop/s
Power: | 15,371.00 kW
Memory: | 1,310,720 GB
Interconnect: | Sunway
Operating System: | Sunway RaiseOS 2.0.5

## Slide 16: 1.1 计算机系统简介
基本结构都具有共性特征

## Slide 17: 1.1 计算机系统简介
由具有各类特殊功能
的信息（程序）组成
1. 计算机系统
计算机系统
计算机的实体，
如主机、外设等
一、 计算机的软硬件概念
硬件
软件

## Slide 18
按任务需要编制成的各种程序
用来管理整个计算机系统
系统软件
应用软件
语言处理程序
操作系统
服务性程序
数据库管理系统
网络软件
软
件

## Slide 19
计算机
高级语
言程序
目标
程序
结果
翻译
运行
2. 计算机的解题过程

## Slide 20
二、计算机系统的层次结构
高级语言
虚拟机器 M3
汇编语言
虚拟机器 M2
操作系统
虚拟机器
机器语言
实际机器 M1
微指令系统
微程序机器 M0
1.1

## Slide 21
用编译程序翻译
成汇编语言程序
用汇编程序翻译
成机器语言程序
用机器语言解释操作系统
用微指令解释机器指令
由硬件直接执行微指令
软
件
硬
件
1.1
虚拟机器 M4
虚拟机器 M3
虚拟机器 M2
实际机器 M1
微程序机器 M0

## Slide 22: 1.2 计算机的基本组成
1. 计算机由五大部件组成
3. 指令和数据用二进制表示
4. 指令由操作码和地址码组成
6. 以运算器为中心
2. 指令和数据以同等地位存于存储器，
可按地址寻访
5. 存储程序
一、冯·诺依曼计算机的特点
5. 存储程序

## Slide 23
算术运算
逻辑运算
存放数据
和程序
将信息转换成机
器能识别的形式
将结果转换成
人们熟悉的形式
指挥程序
运行
1.2
冯·诺依曼计算机硬件框图
存储器
输入设备
运算器
控制器
输出设备

## Slide 24
1.2
冯·诺依曼计算机硬件框图
存储器
输入设备
运算器
控制器
输出设备

## Slide 25
二、计算机硬件框图
1.2
1. 以存储器为中心的计算机硬件框图
程序
存储器
输出设备
输入设备
运算器
控制器
数据
结果
计算

## Slide 26
ALU
主存
辅存
CPU
主机
I/O设备
硬件
CU
2.现代计算机硬件框图
存储器
输入设备
运算器
输出设备
控制器
1.2
ALU
CPU
主机
I/O
设备
CU
主
存

## Slide 27
1.上机前的准备
建立数学模型
-
+
-
+
-
=
!
x9
!
x7
!
x5
!
x3
x
x
9
7
5
3
sin
…
编制解题程序
确定计算方法
程序 —— 运算的 全部步骤
指令 —— 每 一个步骤
1.2
三、计算机的工作步骤
0, 1, 2,
)
(
)
(
2
1
n
yn
x
yn
x
=
+
=
√
…
yn+1
=

## Slide 28
取x 至运算器中
乘以x 在运算器中
乘以a 在运算器中
存ax2 在存储器中
取b 至运算器中
乘以x 在运算器中
加ax2 在运算器中
加c 在运算器中
= (ax + b)x + c
取x 至运算器中
乘以a 在运算器中
加b 在运算器中
乘以x 在运算器中
加c 在运算器中
计算 ax2 + bx + c
1.2
编程举例

## Slide 29
000001 0000001000
打印 
停机
取数 α
[α] ACC
存数 β
[ACC] β
加 γ
[ACC]+[γ] ACC
乘 δ
[ACC]×[δ] ACC
指令格式举例
1.2
操作码
地址码
[  ] 打印机

## Slide 30
指令和数据存于主存单元的地址 | 指令 |  | 注释
 | 操作码 | 地址码 | 
0 | 000001 | 0000001000 | 取数x至ACC
1 | 000100 | 0000001001 | 乘a得ax ,存于ACC中
2 | 000011 | 0000001010 | 加b得ax+b ,存于ACC中
3 | 000100 | 0000001000 | 乘x得（ax+b)x,存于ACC中
4 | 000011 | 0000001011 | 加c得ax2 + bx + c ,存于ACC
5 | 000010 | 0000001100 | 将ax2 + bx +c ,存于主存单元
6 | 000101 | 0000001100 | 打印
7 | 000110 |  | 停机
8 | x |  | 原始数据x
9 | a |  | 原始数据a
10 | b |  | 原始数据b
11 | c |  | 原始数据c
12 |  |  | 存放结果
1.2
计算 ax2 + bx + c 程序清单