## Slide 1: 计算机组织与体系结构
舒燕君
计算机科学与技术学院
第十讲

## Slide 2: Recap
  CISC和RISC
  不同的发展方向
  RISC的主要特征
  MIPS指令集
  典型的RISC
  数据类型（整数、浮点数）
  寻址方式（寄存器寻址、立即数寻址、偏移寻址）
  指令格式（I类、R类、J类）
  操作类型（存取、ALU、转移、浮点）
  CPU结构
  CU、ALU、寄存器和中断
  定点运算
移位运算（原码、补码、反码）

## Slide 3: 第5章 CPU设计与实现
5.1 CPU 的结构
5.3 多级时序系统（X86）
5.2 运算方法与ALU
5.4 MIPS CPU的简单实现

## Slide 4: 5.2 运算方法与ALU
5.2.1 定点运算
5.2.2 浮点四则运算
5.2.3 算术逻辑单元

## Slide 5
3. 算术移位的硬件实现
（a）真值为正
（b）负数的原码
（c）负数的补码
（d）负数的反码
0
0
0
1
0
丢 1
丢 1
出错
影响精度
出错
影响精度
正确
影响精度
正确
正确

## Slide 6
4. 算术移位和逻辑移位的区别
算术移位
有符号数的移位
逻辑移位
无符号数的移位
逻辑左移
逻辑右移
低位添 0，高位移丢
高位添 0，低位移丢
例如 01010011
逻辑左移
10100110
逻辑右移
01011001
算术左移
算术右移
00100110
11011001（补码）
高位 1 移丢
0
1 0 1 0 0 1 1 0
Cy
0 1 0 1 0 0 1 1
0
0
10110010

## Slide 7
二、加减法运算
1. 补码加减运算公式
(1) 加法
(2) 减法
整数
[A]补 + [B]补
= [A+B]补（mod 2n+1）
小数
[A]补 + [B]补
= [A+B]补（mod 2）
A–B
= A+(–B )
整数
[A – B]补
= [A+(–B )]补
= [A]补 + [ – B]补
(mod 2n+1)
小数
[A – B]补
= [A+(–B )]补
(mod 2)
连同符号位一起相加，符号位产生的进位自然丢掉
= [A]补 + [ – B]补

## Slide 8
设机器数字长为 8 位（含 1 位符号位）
且 A = 15， B = 24，用补码求 A – B
解：
A = 15
= 0001111
B = 24
= 0011000
[A]补 + [– B]补
+
[A]补
= 0, 0001111
[– B]补
= 1, 1101000
= 1, 1110111
= [A – B]补
[B]补 = 0, 0011000
练习 1
设 x = y = ，用补码求 x+y
9
16
11
16
x + y = – 0.1100 =
12
16
–
练习 2 设机器数字长为 8 位（含 1 位符号位）
且 A = – 97，B = +41，用补码求 A – B
A – B = + 1110110 = + 118
∴ A – B = – 1001 = –9
错
错

## Slide 9
3. 溢出判断
(1) 一位符号位判溢出
参加操作的 两个数（减法时即为被减数和“求补”
以后的减数）符号相同，其结果的符号与原操作
数的符号不同，即为溢出
硬件实现
最高有效位的进位 符号位的进位 = 1
如
1 0 = 1
0 1 = 1
有 溢出
0 0 = 0
1 1 = 0
无 溢出
溢出

## Slide 10
(2) 两位符号位判溢出
[x]补'
=
x 1 ＞x ≥ 0
4 + x 0 ＞x ≥ –1（mod 4）
[x]补' + [y]补' = [ x + y ]补' （mod 4）
[x –y]补' = [x]补' + [– y]补' （mod 4）
结果的双符号位 相同 未溢出
结果的双符号位 不同 溢出
最高符号位 代表其 真正的符号
00. ×××××
11. ×××××
10. ×××××
01. ×××××
00, ×××××
11, ×××××
10, ×××××
01, ×××××

## Slide 11
4. 补码加减法的硬件配置
V
0 A n
GA
GS
加法器（n+1）
溢出
判断
求补控制
逻 辑
0 X n
A、X 均 n+1 位
用减法标记 GS 控制求补逻辑

## Slide 12
三、乘法运算
1. 分析笔算乘法
A = – 0.1101 B = 0.1011
A×B = – 0.10001111
0 . 1 1 0 1
0 . 1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 0 1
0 0 0 0
1 1 0 1
0 . 1 0 0 0 1 1 1 1
符号位单独处理
乘数的某一位决定是否加被乘数
4个位积一起相加
乘积的位数扩大一倍
×
乘积的符号心算求得
？

## Slide 13
2. 笔算乘法改进
A • B = A • 0.1011
= 0.1A + 0.00A + 0.001A +0.0001A
= 0.1A + 0.00A + 0.001( A +0.1A)
= 0.1A + 0.01[0 • A + 0. 1( A +0.1A)]
= 0.1{A +0.1[ 0 • A+0.1(A + 0.1A)]}
= 2-1{A +2-1[ 0 • A+2-1(A + 2-1(A+0))]}
①
②
⑧
第一步 被乘数A + 0
第二步 右移 一 位，得新的部分积
第八步 右移 一 位，得结果
③
第三步 部分积 + 被乘数
…
右移一位

## Slide 14
3. 改进后的笔算乘法过程（竖式）
0 . 0 0 0 0
0 . 1 1 0 1
0 . 1 1 0 1
0 . 1 1 0 1
0 . 0 0 0 0
0 . 1 1 0 1
初态，部分积 = 0
乘数为 1，加被乘数
乘数为 1，加被乘数
乘数为 0，加 0
1 . 0 0 1 1
1
0 . 1 0 0 1
1 1
1 . 0 0 0 1
1 1 1
乘数为 1，加 被乘数
0 . 1 0 0 0
1 1 1 1
1，得结果
1 0 1 1
=
0 . 0 1 1 0
1，形成新的部分积
1 1 0 1
=
0 . 1 0 0 1
1，形成新的部分积
1 1 1 0
=
0 . 0 1 0 0
1，形成新的部分积
1 1 1 1
=
部 分 积 乘 数 说 明
＋
＋
＋
＋

## Slide 15
小结
被乘数只与部分积的高位相加
由乘数的末位决定被乘数是否与原部分积相加，
然后 1 位形成新的部分积，同时 乘数 1 位
（末位移丢），空出高位存放部分积的低位。
硬件
3 个寄存器，具有移位功能
1 个全加器
乘法 运算可用 加和移位实现
n = 4，加 4 次，移 4 次

## Slide 16
4. 原码乘法
(1) 原码一位乘运算规则
以小数为例
设[x]原 = x0. x1x2 xn
…
[y]原 = y0. y1y2 yn
…
= (x0 y0). x*y*
[x • y]原 = (x0 y0).(0. x1x2 xn)(0.y1y2 yn)
…
…
式中 x*= 0. x1x2 xn 为 x 的绝对值
…
y*= 0. y1y2 yn 为 y 的绝对值
…
乘积的符号位单独处理 x0 y0
数值部分为绝对值相乘 x* • y*

## Slide 17
(2) 原码一位乘递推公式
x*• y* = x*(0.y1y2 yn)
…
= x*(y12-1+y22-2+ + yn2-n)
…
= 2-1(y1x*+2-1(y2x*+ 2-1(ynx* + 0) ))
…
…
z1
zn
z0 = 0
z1 = 2-1(ynx*+z0)
z2 = 2-1(yn-1x*+z1)
zn = 2-1(y1x*+zn-1)
…
…
z0

## Slide 18
(3) 原码一位乘的硬件配置
A、X、Q 均 n+1 位
移位和加受末位乘数控制
0 A n
加 法 器
控 制 门
0 X n
移位和加控制
计数器 C
S
GM
0
Q n
右移

## Slide 19: 5.2.2 浮点四则运算
一、浮点加减运算
x = Sx · 2jx
y = Sy · 2jy
1. 对阶
(1) 求阶差
(2) 对阶原则
Δj = jx – jy =
jx= jy 已对齐
jx＞ jy
jx＜ jy
x 向 y 看齐
y 向 x 看齐
x 向 y 看齐
y 向 x 看齐
小阶向大阶看齐
Sx 1,
Sy 1,
Sx 1,
Sy 1,
= 0
＞ 0
＜ 0
jx–1
jy+1
jx+1
jy–1

## Slide 20
例如
x = 0.1101 × 201 y = (–0.1010) × 211
求 x + y
解：
[x]补 = 00, 01; 00.1101 [y]补 = 00, 11; 11.0110
1. 对阶
[Δj]补 = [jx]补 – [jy]补
= 00, 01
11, 01
11, 10
阶差为负（ – 2）
[Sx]补'
= 00.0011
[Sy]补
= 11.0110
11.1001
∴ Sx 2 jx+ 2
∴ [x+y]补 = 00, 11; 11. 1001
② 对阶
[x]补' = 00, 11; 00.0011
+
+
对阶后的[Sx]补'
① 求阶差
2. 尾数求和

## Slide 21
3. 规格化
(1) 规格化数的定义
(2) 规格化数的判断
r = 2 ≤ |S| ＜1
1
2
S＞0
真值
原码
补码
反码
规格化形式
S＜ 0
规格化形式
真值
原码
补码
反码
0.1×× ×
…
0.1×× ×
…
0.1×× ×
…
0.1×× ×
…
原码 不论正数、负数，第一数位为1
补码 符号位和第 一数位不同
– 0.1×× ×
…
1.1×× ×
…
1.0×× ×
…
1.0×× ×
…

## Slide 22
特例
S = – = – 0.100 0
1
2
…
∴ [– ]补 不是规格化的数
1
2
S = – 1
∴ [–1]补 是规格化的数
[S]原 = 1 . 1 0 0 0
…
[S]补 = 1 . 1 0 0 0
…
[S]补 = 1 . 0 0 0 0
…

## Slide 23
(3) 左规
(4) 右规
尾数左移一位，阶码减 1，直到数符和第一数位不同为止
上例 [x+y]补 = 00, 11; 11. 1001
左规后 [x+y]补 = 00, 10; 11. 0010
∴ x + y = (– 0.1110)×210
当 尾数溢出（ >1）时，需 右规
即尾数出现 01. ×× ×或 10. ×× ×时
…
…
尾数右移一位，阶码加 1

## Slide 24
x = 0.1101× 210 y = 0.1011× 201
求 x +y（除阶符、数符外，阶码取 3 位，尾数取 6 位）
解：
[x]补 = 00, 010; 00. 110100
[y]补 = 00, 001; 00. 101100
① 对阶
② 尾数求和
[Δj]补 = [jx]补 – [jy]补
= 00, 010
11, 111
100, 001
阶差为 +1
∴ Sy 1, jy+1
∴ [y]补' = 00, 010; 00. 010110
[Sx]补 = 00. 110100
[Sy]补' = 00. 010110
对阶后的[Sy]补'
01. 001010
+
+
尾数溢出需右规

## Slide 25
③ 右规
[x +y]补 = 00, 010; 01. 001010
[x +y]补 = 00, 011; 00. 100101
右规后
∴ x +y = 0. 100101 × 211
4. 舍入
在 对阶 和 右规 过程中，可能出现 尾数末位丢失
引起误差，需考虑舍入
(1) 0 舍 1 入法
(2) 恒置 “1” 法

## Slide 26
5. 溢出判断
设机器数为补码，尾数为 规格化形式，并假
设阶符取 2 位，阶码的数值部分取 7 位，数符取
2 位，尾数取 n 位，则该 补码 在数轴上的表示为
上溢
下溢
上溢
对应
负浮点数
对应
正浮点数
00,1111111;11.00 0
…
00,1111111;00.11 1
…
11,0000000;11.011 1
…
11,0000000;00.100 0
…
2127×(–1)
– 2-128×(2-1+ 2-n)
2-128×2-1
2127×(1–2-n)
最小负数
最大负数
最小正数
最大正数
0
阶码
01, ××···×
阶码
01, ××···×
阶码 10, ××···×
按机器零处理

## Slide 27
二、浮点乘除运算
x = Sx · 2jx
y = Sy · 2jy
1. 乘法
x · y = (Sx · Sy)×2jx+jy
2. 除法
x
y
=
Sx
Sy
× 2jx – jy
(1) 阶码采用 补码定点加（乘法）减（除法）运算
(2) 尾数乘除同 定点 运算
4. 浮点运算部件
阶码运算部件，尾数运算部件
3. 步骤
(3) 规格化

## Slide 28: 5.2.3 算术逻辑单元
一、ALU 电路
组合逻辑电路
Ki 不同取值
Fi 不同
四位 ALU 74181
M = 0 算术运算
M = 1 逻辑运算
S3 ~ S0 不同取值，可做不同运算
ALU
Ai
Bi
Fi
…
Ki

## Slide 29: 5.3 多级时序系统
一、 指令周期的基本概念
1 . 指令周期
取出并执行一条指令所需的全部时间
完成一条指令
执行
取指、分析
取指阶段
取指周期
执行阶段
执行周期
（取指、分析）
（执行指令）
指令周期
取指周期
执行周期

## Slide 30
2. 每条指令的指令周期不同
取指周期
指令周期
取指周期
执行周期
指令周期
NOP
ADD mem
MUL mem
取指周期
执行周期
指令周期
…

## Slide 31
3. 具有间接寻址的指令周期
4. 带有中断周期的指令周期
取指周期
间址周期
指令周期
执行周期
取指周期
间址周期
指令周期
执行周期
中断周期

## Slide 32
5. 指令周期流程
取指周期
执行周期
有间址吗？
有中断吗？
间址周期
中断周期
是
是
否
否

## Slide 33
二、多级时序系统
1. 机器周期
(1) 机器周期的概念
(2) 确定机器周期需考虑的因素
(3) 基准时间的确定
所有指令执行过程中的一个基准时间
每条指令的执行 步骤
每一步骤 所需的 时间
以完成 最复杂 指令功能的时间 为准
以 访问一次存储器 的时间 为基准
若指令字长 = 存储字长
取指周期 = 机器周期

## Slide 34
2. 时钟周期（节拍、状态）
一个机器周期内可完成若干个微操作
每个微操作需一定的时间
时钟周期是控制计算机操作的最小单位时间
将一个机器周期分成若干个时间相等的
时间段（节拍、状态、时钟周期）
用时钟周期控制产生一个或几个微操作命令

## Slide 35
CLK
T0
T1
T2
T3
时钟周期
2. 时钟周期（节拍、状态）
机器周期
机器周期
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3

## Slide 36
3. 多级时序系统
机器周期、节拍（状态）组成多级时序系统
一个指令周期包含若干个机器周期
一个机器周期包含若干个时钟周期
CLK
机器周期
机器周期
机器周期
（取指令）
（取有效地址）
（执行指令）
指令周期
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
机器周期
机器周期
（取指令）
（执行指令）
指令周期
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
节拍
(状态)
节拍
(状态)

## Slide 37
三、控制方式
产生不同微操作命令序列所用的时序控制方式
1. 同步控制方式
任一微操作均由 统一基准时标 的时序信号控制
CLK
机器周期
机器周期
机器周期
（取指令）
（取有效地址）
（执行指令）
指令周期
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
(1) 采用 定长 的机器周期
以 最长 的 微操作序列 和 最繁 的微操作作为 标准
机器周期内 节拍数相同

## Slide 38
(2) 采用不定长的机器周期
机器周期
机器周期
（取指令）
（执行指令）
指令周期
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
节拍
(状态)
机器周期
机器周期
（取指令）
（执行指令）
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T
T
延长
机器周期内 节拍数不等

## Slide 39
(3) 采用中央控制和局部控制相结合的方法
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
中央控制节拍
T3
T0
T1
中央控制节拍
机器周期
执行周期
指令周期
取指周期
T0
T1
T2
T3
局部控制的节拍宽度与
中央控制的节拍宽度一致
T*
T*
T*
局部控制节拍
…

## Slide 40
2. 异步控制方式
无基准时标信号
无固定的周期节拍和严格的时钟同步
采用 应答方式
3. 联合控制方式
4. 人工控制方式
(1) Reset
(2) 连续 和 单条 指令执行转换开关
(3) 符合停机开关
同步与异步相结合

## Slide 41
五、多级时序系统实例分析
1. 8085 的组成

## Slide 42
五、多级时序系统实例分析
1. 8085 的组成
A15~A8
中断控制
AC(8)
TR(8)
FR(5)
IR(8)
IDAL（16）
PC（16）
SP（16）
L（8）
H（8）
E（8）
D（8）
C（8）
B（8）
指令译码
和
机器周期
编码
ALU
定时和控制
时钟
控制
状态
DMA
复位
ABR(8)
ADBR(8)
8位内部数据总线
I/O控制
INTA
INTR
SID
SOD
CLK
Ready
RD
WR
ALE
IO/M
HLDA
Reset out
AD7~AD0

## Slide 43
2. 机器周期和节拍（状态）与控制信号的关系
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T1
T2
T3
M1
M2
M3
PC out
PC+1
Ins IR
X
PC out
PC+1
By Z
Z out
A
Port
IO
PORT
ACC
byte
PCL
Instr
PCL
PCH
PCH
IO PORT
3MHZ
CLK
A15~A8
AD7~AD0
ALE
RD
WR
IO/M

## Slide 44
小结
每个 控制 信号在 指定机器周期 的
指定节拍 T 时刻 发出
机器周期 M1 取指令操作码
机器周期 M2 取设备地址
机器周期 M3 执行 ACC 的内容写入设备
以一条输出指令（I/O 写）为例