## Slide 1: 计算机组织与体系结构
舒燕君
计算机科学与技术学院
第十一讲

## Slide 2: Recap
  定点运算
  移位运算（算数移位、逻辑移位）
  加减法运算（补码加减运算、溢出的判断）
  乘法运算（由加和移位实现、硬件配置）
  浮点四则运算
  浮点加减法（对阶、尾数求和、规格化、舍入、溢出判断）
  浮点乘除法（阶码运算、尾数运算、规格化）
  算逻运算部件
  四位ALU（74181）
  多级时序系统
指令周期（取指、间指、执行、中断）

## Slide 3: 第5章 CPU设计与实现
5.1 CPU 的结构
5.3 多级时序系统（X86）
5.2 运算方法与ALU
5.4 MIPS CPU的简单实现

## Slide 4
二、多级时序系统
1. 机器周期
(1) 机器周期的概念
(2) 确定机器周期需考虑的因素
(3) 基准时间的确定
所有指令执行过程中的一个基准时间
每条指令的执行 步骤
每一步骤 所需的 时间
以完成 最复杂 指令功能的时间 为准
以 访问一次存储器 的时间 为基准
若指令字长 = 存储字长
取指周期 = 机器周期

## Slide 5
2. 时钟周期（节拍、状态）
一个机器周期内可完成若干个微操作
每个微操作需一定的时间
时钟周期是控制计算机操作的最小单位时间
将一个机器周期分成若干个时间相等的
时间段（节拍、状态、时钟周期）
用时钟周期控制产生一个或几个微操作命令

## Slide 6
CLK
T0
T1
T2
T3
时钟周期
2. 时钟周期（节拍、状态）
机器周期
机器周期
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3

## Slide 7
3. 多级时序系统
机器周期、节拍（状态）组成多级时序系统
一个指令周期包含若干个机器周期
一个机器周期包含若干个时钟周期
CLK
机器周期
机器周期
机器周期
（取指令）
（取有效地址）
（执行指令）
指令周期
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
机器周期
机器周期
（取指令）
（执行指令）
指令周期
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
节拍
(状态)
节拍
(状态)

## Slide 8
三、控制方式
产生不同微操作命令序列所用的时序控制方式
1. 同步控制方式
任一微操作均由 统一基准时标 的时序信号控制
CLK
机器周期
机器周期
机器周期
（取指令）
（取有效地址）
（执行指令）
指令周期
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
(1) 采用 定长 的机器周期
以 最长 的 微操作序列 和 最繁 的微操作作为 标准
机器周期内 节拍数相同

## Slide 9
(2) 采用不定长的机器周期
机器周期
机器周期
（取指令）
（执行指令）
指令周期
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
节拍
(状态)
机器周期
机器周期
（取指令）
（执行指令）
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T
T
延长
机器周期内 节拍数不等

## Slide 10
(3) 采用中央控制和局部控制相结合的方法
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
中央控制节拍
T3
T0
T1
中央控制节拍
机器周期
执行周期
指令周期
取指周期
T0
T1
T2
T3
局部控制的节拍宽度与
中央控制的节拍宽度一致
T*
T*
T*
局部控制节拍
…

## Slide 11
2. 异步控制方式
无基准时标信号
无固定的周期节拍和严格的时钟同步
采用 应答方式
3. 联合控制方式
4. 人工控制方式
(1) Reset
(2) 连续 和 单条 指令执行转换开关
(3) 符合停机开关
同步与异步相结合

## Slide 12
五、多级时序系统实例分析
1. 8085 的组成

## Slide 13
五、多级时序系统实例分析
1. 8085 的组成
A15~A8
中断控制
AC(8)
TR(8)
FR(5)
IR(8)
IDAL（16）
PC（16）
SP（16）
L（8）
H（8）
E（8）
D（8）
C（8）
B（8）
指令译码
和
机器周期
编码
ALU
定时和控制
时钟
控制
状态
DMA
复位
ABR(8)
ADBR(8)
8位内部数据总线
I/O控制
INTA
INTR
SID
SOD
CLK
Ready
RD
WR
ALE
IO/M
HLDA
Reset out
AD7~AD0

## Slide 14
2. 机器周期和节拍（状态）与控制信号的关系
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T1
T2
T3
M1
M2
M3
PC out
PC+1
Ins IR
X
PC out
PC+1
By Z
Z out
A
Port
IO
PORT
ACC
byte
PCL
Instr
PCL
PCH
PCH
IO PORT
3MHZ
CLK
A15~A8
AD7~AD0
ALE
RD
WR
IO/M

## Slide 15
小结
每个 控制 信号在 指定机器周期 的
指定节拍 T 时刻 发出
机器周期 M1 取指令操作码
机器周期 M2 取设备地址
机器周期 M3 执行 ACC 的内容写入设备
以一条输出指令（I/O 写）为例

## Slide 16
处理器的指令字长为32位，包含
  32个32位通用寄存器R0~R31（R0值为0）；
  1个32位的指令寄存器IR；
  1个32位的程序计数器PC
取指令时，可以直接从指令存储器中提取32位的指令信息。取数据时，与数据存储器进行32位的数据交换。处理器的地址总线宽度是32位，数据总线宽度也是32位，无论是取指还是数据访问，都假设能在一个时钟周期内完成。
只讨论整数指令的实现（包括：Load和Store，等于0转移，整数ALU指令等。）
5.4 MIPS的一种简单实现

## Slide 17: 处理器功能及指令系统定义
存数指令 SW R1, 30(R2)
取数指令 LW 30(R2), R1
逻辑与指令 AND R1, R2, R3
逻辑或指令 OR R1, R2, R3
立即数加法指令 ADDI R4, R5, #6
立即数减法指令 SUBI R4, R5, #6
条件转移（零则转）指令 BEQZ R3, x
无条件转移指令 J x

## Slide 18: 给定的指令系统
J x
BEQZ R3, x
AND R1, R2, R3
OR R1, R2, R3
ADDI R4, R5, #6 SUBI R4, R5, #6
SW R1, 30(R2)
LW R1, 30(R2)
PC  PC+x
If(R3=0) then PC  PC+x
Regs[R1] Regs[R2] and Regs[R3]
Regs[R1] Regs[R2] or Regs[R3]
Regs[R4] Regs[R5] + 6
Regs[R4] Regs[R5] - 6
Regs[R1]  Mem[30+Regs[R2]]
Mem[30+Regs[R2]] Regs[R1]
Notes: 18

## Slide 19: 操作码
指令名称 | 助记符 | 二进制操作码
无条件跳转 | J | 000000
条件跳转 | BEQZ | 000010
逻辑与操作 | AND | 000100
逻辑或操作 | OR | 000100
立即数减法 | SUBI | 001000
立即数加法 | ADDI | 001010
存数操作 | SW | 001100
取数操作 | LW | 001110
操作码占据了6位，最多可支持64种指令的设计。目前的指令系统仅包含了8种操作，下表定义这8种操作的操作码

## Slide 20: 每条指令的格式描述

## Slide 21: 指令格式举例
38410030
00111000010000010000000000110000
LW R1,30(R2)
10430801
00010000010000110000100000000001
AND R1,R2,R3

## Slide 22
实现MIPS指令的一种简单数据通路
将指令执行划分为5个阶段
  取指令周期
  指令译码/读寄存器周期
  执行/有效地址计算周期
  存储器访问/分支完成周期
  写回周期
5.4 MIPS的一种简单实现

## Slide 23
1.取指令周期(IF)
操作为：
根据PC值从存储器中取出指令，并将指令送入指令寄存器IR；PC值增加4，指向顺序的下一条指令，并将下一条指令的地址放入临时寄存器NPC中。
IR←Mem[PC]
NPC←PC+4
图示
5.4 MIPS的一种简单实现

## Slide 24
2.指令译码/读寄存器周期(ID)
操作为：
进行指令译码，读IR寄存器（指令寄存器），按照相应寄存器号读寄存器文件，并将读出结果放入两个临时寄存器A和B中。同时对IR寄存器中内容的低16位进行符号扩展，然后将符号扩展之后的32位立即值保存在临时寄存器Imm中。
A←Regs[IR6..10]
B←Regs[IR11..15]
Imm←((IR16)16##IR16..31)
MIPS的固定字段译码技术:图示
5.4 MIPS的一种简单实现

## Slide 25
3.执行/有效地址计算周期(EX)
操作为：
存储器访问： ALUoutput←A+Imm
寄存器-寄存器ALU： ALUoutput←A op B
寄存器-立即值ALU: ALUoutput←A op Imm
分支操作： ALUoutput←NPC+Imm
Cond←(A op 0)
问题：为什么执行和有效地址计算可以合并？
5.4 MIPS的一种简单实现

## Slide 26
4.访存/分支操作完成周期(MEM)
操作为：
  访存操作：
    Load： LMD←Mem[ALUoutput]
    Store： Mem[ALUoutput]←B
  分支操作： if (Cond) PC←ALUoutput
        else PC←NPC
5.4 MIPS的一种简单实现

## Slide 27
5.写回周期(WB)
操作为：
  寄存器-寄存器型ALU指令： Reg[IR16..20]←ALUoutput
  寄存器-立即值型ALU指令： Reg[IR11..15]←ALUoutput
  Load指令：
      Reg[IR11..15]←LMD
5.4 MIPS的一种简单实现

## Slide 28
6.性能分析
  在该数据通路上，
  分支指令需要4个时钟周期
  其它指令需要5个时钟周期
  假设分支指令占总指令数的12%，问CPI=?
  CPI=4×12%+5×(1-12%)=4.88
  结论：就性能和硬件开销而言，上述实现不是一种
  优化实现！
5.4 MIPS的一种简单实现

## Slide 29
7.改进方法
  (1)在Mem周期完成ALU指令
  假设ALU指令数占指令总数的44%，则在时钟周期时间不变的同时，CPI可以降低至4.44
  (2)如要进一步降低CPI，可能需要延长时钟周期时间，使每个时钟周期中能够完成更多的工作
  (3)采用单周期实现，可以将CPI降低为1，但时钟周期时间却会增加为原来的5倍
  一般不采用这种方法，为什么？
  流水技术
5.4 MIPS的一种简单实现

## Slide 30
1. CPU的主要结构包括：CU、ALU、寄存器、中断系统。
2. 数据在计算机中的运算方法和硬件构成。
3. X86架构的多级时序系统。
4. MIPS架构下CPU的一种简单实现方式。
本章小结

## Slide 31
唐朔飞教材
1. 第六章： T4、T9、T19（1、3）、T20（1、2，原码一位乘）、T27（2、4）。
2. 第八章：T1、T2。
3. 第九章：T3、T5。
本章作业

## Slide 32
第 2 章 计算机系统量化分析基础
第 4 章 指令系统
第５章 CPU设计与实现
第 6 章 基本流水线技术
第７章 指令级并行
第８章 存储系统的结构与优化
第９章 IO系统
第 3 章 总线
第 1 章 计算机系统概论

## Slide 33: 第6章 流水线技术
  6.1 流水线概述
  6.2 MIPS的基本流水线
  6.3 流水线中的冲突
  6.4 实例分析：MIPS R4000

## Slide 34: 6.1 流水线概述
6.1.1 流水线基本概念
6.1.2 流水线分类

## Slide 35: 6.1.1 流水线的基本概念
1. 产品生产流水线
(1) 一个问题
假设某产品的生产需要4道工序，该产品生产车间以前只有1个工人，1套生产该产品的机器。该工人工作8小时，可以生产120件（即每4分钟生产1件）。
要将该产品日产量提高到480件，如何能实现目标？

## Slide 36
(2) 两种解决方案
方案一：增加3名工人、3套设备。
方案二：产品生产采用流水线方式，分为4道工序；增加3名工人，每人负责一道工序。
6.1.1 流水线基本概念

## Slide 37
(3) 两种方案的工作过程对比
两种方案中，单件产品的生产时间均不变。
但在稳定情况下，
方案一：每4分钟，4件产品同时进入流水线，4件成品同时离开流水线，需要增加3套设备。
方案二：每分钟，1件产品进入流水线，1件成品离开流水线，不需要增加任何设备。
6.1.1 流水线基本概念

## Slide 38
(4) 方案二的主要特点
每件产品还是要经过4道工序处理，单件产品的加工时间并没有改变，但它将各个工人的操作时间重叠在一起，使得每件产品的产出时间从表面上看是从原来的4分钟缩减到1分钟，提高了产品的产出率。
6.1.1 流水线基本概念

## Slide 39: 6.1.1 流水线基本概念
2.计算机中的流水线
  指令流水线
  功能部件流水线

## Slide 40
3.流水技术的定义
将一重复的时序过程分解为若干子过程，每个子过程都可有效地在其专用功能段上与其它子过程同时执行，这种技术称为流水技术。
4.时空图
从时间和空间两个方面描述流水线的工作过程，横坐标表示时间，纵坐标表示各流水段。
6.1.1 流水线基本概念

## Slide 41
流水线技术原理

## Slide 42
5.流水线的特点
流水过程由多个相关的子过程组成，这些子过程称为流水线的“级”或“段”。段的数目称为流水线的“深度”。
每个子过程由专用的功能段实现。
各功能段的时间应基本相等，通常为1个时钟周期（1拍）。
流水线需要经过一定的通过时间才能稳定。
流水技术适合于大量重复的时序过程。
6.1.1 流水线基本概念

## Slide 43
Notes: 牢记每个功能段的组成和结构。

## Slide 49
Notes: 此通路为分支指令EX段通路，4种跳转指令不是此通路。