## Slide 1: 计算机组织与体系结构
舒燕君
计算机科学与技术学院
第十三讲

## Slide 2: Recap
  流水线的基本概念
  流水技术的定义
  流水线的特点
  流水线的分类
  实现的功能（单功能、多功能）
  连接方式（静态、动态）
  子过程的粒度（部件级、处理机级和处理机间）
  数据表示（标量、向量）
  反馈回路（线性、非线性）
  MIPS基本流水线
  将数据通路划分流水段，加入段间寄存器文件
  每功能段完成指令子过程的相应操作
  多路选择器的控制

## Slide 4: 6.2 MIPS基本流水线
6.2.1 基本MIPS流水线
6.2.2 流水线性能分析

## Slide 5
三项性能指标：吞吐率、加速比和效率
1.吞吐率
是衡量流水线速度的重要指标
  吞吐率是指单位时间内流水线所完成的任务数或输出结果的数量。
  最大吞吐率TPmax是指流水线在达到稳定状态后所得到的吞吐率。
  设流水线由m段组成，完成n个任务的吞吐率称为实际吞吐率，记作TP。
6.2.2 流水线性能分析

## Slide 6
（1）最大吞吐率
  假设流水线各段的时间相等，均为△t0，则：
  TPmax = 1/△t0
  假设流水线各段时间不等，第i段时间为△ti ，则：
  TPmax = 1/max{△ti }
    最大吞吐率取决于流水线中最慢一段所需的时间，该段成为流水线的瓶颈
    消除瓶颈的方法
      细分瓶颈段
      重复设置瓶颈段

## Slide 7
（2）实际吞吐率
  若各段时间相等（假设均为△t0），则完成时间
  T流水 = m△t0+(n-1)△t0 （说明）
  时空图
TP ＝ ─── ＝ ──────────
T流水
n
m·△t0＋(n－１)△t0
n
(1＋ )△t0
＝ ──────── ＝ ─────
m－1
1
TPmax
n
1＋
n
m－1
实际吞吐率

## Slide 8
  若各段时间不等（假设第i段为ti），则完成时间
  时空图
  T = ti+(n-1)tj
  这里， tj=max{ti }
TP ＝ ──────────
∑ ti＋(n－1) tj
m
i=1
n
实际吞吐率

## Slide 9
2. 加速比
  加速比是指流水线速度与等功能的非流水线速度之比。
  根据定义可知，加速比S = T非流水/T流水
  若流水线为m段，每段时间均为△t0，则
  T非流水 = nm△t0，T流水 = m△t0 + (n-1)△t0

## Slide 10
3.效率
  效率指流水线的设备利用率。
  由于流水线有通过时间和排空时间，所以流水线的各段并非一直满负荷工作，E<1
  若各段时间相等，则各段效率也相等，即e1 = e2 = e3 =… = n△t0/T流水 (解释)
  整个流水线效率
E ＝ ─── ＝ ────── ＝ ─────
n△t0
T流水
n
m＋n－1
1
n
1＋
m－1
当n>>m时，E≈1

## Slide 11
3.效率
  从时-空图上看，效率就是n个任务所占的时空区与m个段总的时空区之比
  根据这个定义，可以计算流水线各段时间不等时的流水线效率
n 个任务占用的时空区 E ＝━━━━━━━━━━━ m 个段总的时空区

## Slide 12
4. 吞吐率、加速比和效率的关系
  E = n△t0/T流水=mn△t0/(T流水m)= S/m
  效率是实际加速比S与最大加速比m之比。
  E = n△t0/T流水= (n/T流水) ·△t0=TP△t0
  当△t0不变时，流水线的效率与吞吐率呈正比。为提高效率而采取的措施，也有助于提高吞吐率。

## Slide 13
例1 在静态流水线上计算∑AiBi ，问吞吐率、加速
比、效率各是多少？
解： (1) 确定适合流水处理的计算过程
(2) 画时-空图
(3) 性能计算
吞吐率TP = 7/20·△t0
加速比 S = 34·△t0/20·△t0 = 1.7
效率E＝(4×4＋3×6)/(8×20)＝0.21
i=1
m
5. 流水线性能分析实例

## Slide 14
上述方案性能不高！
  静态多功能流水线在对某种功能进行处理时，总有某些段处于空闲状态
  功能切换增加了前一种功能的排空时间和后一种功能的通过时间
  需要把输出回传到输入（冲突）
能否通过动态流水线改进其性能？
  举例I
  举例II 这样行不行？ 正确方案

## Slide 15
例2 在MIPS的非流水实现和基本流水线中，5个功能
单元的执行时间：10/8/10/10/7ns。流水线
额外开销为1ns，求相对于非流水指令实现而言，
基本MIPS流水线的加速比是多少？
解： T非流水 = 10 + 8 + 10 + 10 + 7 = 45
T流水 = 10 + 1 = 11
加速比S = 45/11 ≈ 4.1
注： 流水线额外开销包括：流水寄存器的延迟（建立
时间和传输延迟）以及时钟扭曲

## Slide 16
6. 有关流水线性能的若干问题
  流水线并不能减少（而且一般是增加）单条指令的执行时间，但能够提高吞吐率
  增加流水线的深度可以提高流水线性能
  流水线深度受限于流水线的延迟和额外开销
  需要用高速锁存器作为流水线寄存器
    Earle锁存器
  指令之间存在的相关，产生了流水线的冲突，进而限制了流水线的性能

## Slide 17: 第6章 流水线技术
  6.1 流水线概述
  6.2 MIPS的基本流水线
  6.3 流水线中的冲突
  6.4 实例分析：MIPS R4000

## Slide 18: 6.3 流水线中的冲突
6.3.1 流水线的结构冲突
6.3.2 流水线的数据冲突
6.3.3 流水线的控制冲突

## Slide 19
1. 什么是流水线冲突（Pipeline Hazard）？
  流水线冲突是指相邻或相近的两条指令因存在某种关联，后一条指令不能在原先指定的时钟周期开始执行。
  消除冲突的基本方法——暂停
  暂停流水线中某条指令及其后面所有指令的执行，
  该指令之前的所有指令继续执行。
6.3 流水线中的冲突

## Slide 20
2. 三种不同类型的冲突
  结构冲突（Structural Hazard）：当指令在重叠执行过程中，硬件资源满足不了指令重叠执行的要求而发生的冲突。
  数据冲突（Data Hazard）：因一条指令需要用到前面指令的结果，而无法与产生结果的指令重叠执行时发生的冲突。
  控制冲突（Control Hazard）：当流水线遇到分支指令和其它会改变PC值的指令所引起的冲突。
6.3 流水线中的冲突

## Slide 21
  1. 导致结构冲突的常见原因：
    功能部件不是全流水
    重复设置的资源数量不足
  2. 实例：当数据和指令存在同一存储器中时，访存指令会引起存储器访问冲突。
    解决方法：
    I. 插入暂停周期 （时空图）
    II. 将指令存储器和数据存储器分离
6.3.1 流水线的结构冲突

## Slide 22
  3. 避免结构冲突的方法：
    所有功能单元完全流水化
    设置足够多的硬件资源
    但是，硬件代价很大！
  4. 有些设计方案允许结构冲突存在
    降低成本
    减少功能单元的延迟
6.3.1 流水线的结构冲突

## Slide 23
例: 当前许多机器都没有将浮点功能单元完全流水，
比如在MIPS实现中，浮点乘需要5个时钟周期，
但对该指令不流水。请分析由此引起的结构冲突
对mdljdp2基准程序在MIPS上运行的性能有何影
响？为简单起见，假设浮点乘法服从均匀分布。
解： mdljdp2中浮点乘法出现的频率约为14%。
最坏情况：每个浮点乘都无法与其它操作重叠执
行，都需要5个周期，此时CPI为1.56
最好情况：可以完全重叠执行，仅需要1个周期，
此时没有性能损失

## Slide 24
1. 数据冲突简介
  实例： ADD R1， R2，R3
    SUB R4， R1，R5
    AND R6， R1，R7
    OR R8， R1，R9
    XOR R10，R1，R11
产生原因：当指令在流水线中重叠执行时，流水线有可能改变指令读/写操作数的顺序，使之不同于它们在非流水实现时的顺序，这将导致数据冲突。
消除方法：向流水线中插入暂停周期
6.3.2 流水线的数据冲突

## Slide 25
2. 通过定向技术减少数据冲突带来的暂停
定向(forwarding)，也称为旁路(bypassing)
工作过程
主要思路：将计算结果从其产生的地方直接送到真正需要它的地方，就可以避免暂停。
  寄存器文件EX/MEM中的ALU运算结果总是回送到ALU的输入寄存器
  从定向通路得到输入数据的ALU操作不必从源寄存器中读取操作数
6.3.2 流水线的数据冲突

## Slide 26
2. 通过定向技术减少数据冲突带来的暂停
进一步推广：一个结果不仅可以从某一功能单元的输出定向到其自身的输入，而且还可以定向到其它功能单元的输入。 (举例)
在MIPS中，任何流水寄存器到任何功能单元的输入都可能需要定向路径，将形成复杂的旁路网络。
两条指令访问同一存储单元，也可能引起数据冲突，例如访问数据Cache失效时。
本章只讨论寄存器数据冲突！
6.3.2 流水线的数据冲突

## Slide 27
3. 数据冲突的分类
两条指令 i 和 j，都会访问同一寄存器R，假设i 先进入流水线，则它们对R有四种不同的访问顺序：
(1) 先写后读冲突( RAW ) —— i 写j 读
  如果j 在i 完成写之前从R 中读出数据，将得到错误的结果！
  最常见的数据冲突，严重制约了CPU的性能，是程序最重要的特征之一！
6.3.2 流水线的数据冲突

## Slide 28
3. 数据冲突的分类
(2) 写后写冲突( WAW ) —— i 写j 写
  如果j 在i 之前完成写操作，R中将保存错误的结果！
  MIPS流水线不会出现这种冲突！
  当流水线中有多个段可以写回，或者当流水线暂停某条指令的执行时，允许其后的指令可以继续前进时，可能引起这种类型的冲突。
  举例
6.3.2 流水线的数据冲突

## Slide 29
3. 数据冲突的分类
(3) 先读后写冲突(WAR ) —— i 读j 写
  如果j 先将数据写入R，i 将读出错误的结果！
  MIPS流水线不会出现这种类型的冲突！
  当有些指令在流水段后半部分读源操作数，另一些指令在流水段前半部分写结果，可能引起这种类型的相关。
(4) 读后读(RAR ) —— i 读j 读
  不引起数据相关！
6.3.2 流水线的数据冲突

## Slide 30
4. 需要暂停的数据冲突
  并非所有数据冲突都可以通过定向技术解决。
    例： LW R1，0（R2）
        SUB R4，R1，R5
        AND R6，R1，R7
        OR R8，R1，R9
  增加流水线“流水线互锁”部件，当互锁硬件发现这种冲突后，就暂停流水线，直到相关消除。
  这种情况下，暂停的时钟周期数称为“载入延迟”。
  例1 时空图
6.3.2 流水线的数据冲突

## Slide 31
5．对数据冲突的编译调度方法
  流水线中常常会遇到多种类型的暂停
  例如，计算表达式A=B+C时会出现暂停
  编译器可以通过重新排列代码的顺序来消除这种暂停，这种技术就是“流水线调度”或“指令调度”
  例: 请为下列表达式生成没有暂停的MIPS指令序列
  a = b – c；
  d = e – f;
  假设载入延迟为1个时钟周期。
6.3.2 流水线的数据冲突

## Slide 32
调度前的代码 | 调度后的代码
LW Rb，b LW Rc，c ADD Ra，Rb，Rc SW Ra，a LW Re，e LW Rf，f SUB Rd，Re，Rf SW Rd，d | LW Rb，b LW Rc，c LW Re，e ADD Ra，Rb，Rc LW Rf，f SW Ra，a SUB Rd，Re，Rf SW Rd，d
    举例：
    请为下列表达式生成没有暂停的指令序列:
  a ＝ b － c ；
  d ＝ e － f ；
    假设载入延迟为1个时钟周期。

## Slide 53
Notes: 这种表示空间感不强，但简单。

## Slide 58
Notes: 暂停的简化表达。