## Slide 1: 计算机组织与体系结构
舒燕君
计算机科学与技术学院
第十四讲

## Slide 2: Recap
  流水线的性能（最大和实际）
  吞吐率、加速比、效率
  流水线性能的若干问题
  流水线的冲突
  产生的原因（指令之间的关联）
  冲突的分类（结构冲突、数据冲突、控制冲突）
  流水线的结构冲突
  产生的原因（流水线中的结构瓶颈）
  避免结构冲突的办法
  有些流水线的设计允许结构冲突的存在
  流水线的数据冲突
  数据冲突的分类（RAW、WAW、WAR）
  通过定向减少数据冲突带来的暂停
  定向无法解决的数据冲突（流水线互锁来检测）
  对数据冲突的编译调度方法

## Slide 3: Pipelined Operation Example
Based on original figure from [P&H CO&D, COPYRIGHT 2004 Elsevier. ALL RIGHTS RESERVED.]
What if the SUB were dependent on LW?

## Slide 4: 6.3 流水线中的冲突
6.3.1 流水线的结构冲突
6.3.2 流水线的数据冲突
6.3.3 流水线的控制冲突

## Slide 5
6. 对MIPS流水线控制的实现
  指令发射(Issue)：指令从流水线的译码段进入执行段的过程称为指令发射。
  检测数据冲突
    ID段可以检测所有数据冲突
    也可以在使用一个操作数的时钟周期的开始(EX和MEM段的开始)检测相关，并确定必需的定向
    流水线相关硬件可以检测到的各种冲突情况
6.3.2 流水线的数据冲突

## Slide 6
6. 对MIPS流水线控制的实现
(1) Load互锁的检测与实现
  在ID段检测是否需要启动Load互锁，必须进行三种比较
  一旦检测到冲突，控制部件必须在流水线中插入暂停周期，并使IF和ID段中的指令停止前进
    将ID/EX中控制部分清0
    保持IF/ID的内容不变
6.3.2 流水线的数据冲突

## Slide 7
6. 对MIPS流水线控制的实现
(2) 定向逻辑的实现——例如
    所有的定向都是从ALU/DM的输出到ALU、DM或0检测单元的输入
    形成了一个旁路网络(图示)
      需要比较哪些信息？
      ALU输入端应采用多少个输入的MUX？
6.3.2 流水线的数据冲突

## Slide 8
1. 分支指令的实现
  一旦分支转移成功，正确的地址要在Mem段才会被写入PC。
  一旦ID段检测到分支指令，就暂停执行其后的指令，直到分支指令达到Mem段，确定新的PC为止。
  分支转移成功将导致MIPS流水线暂停3个周期。
6.3.3 流水线的控制冲突

## Slide 9
2. 减少分支开销的途径
  两个基本途径：同时采用，缺一不可！
    在流水线中尽早判断分支转移是否成功
    转移成功时，尽早计算出转移目标地址
  经改进，MIPS流水线可以将分支开销减少1拍
    将“=0?”测试提前到ID段
    在ID段增加一个加法器，计算分支目标地址
    下表列出了改进后流水线的分支操作
  再改进，MIPS流水线可以将分支开销再减少1拍
    将分支判断结果和目标地址提前到ID/EX站前
6.3.3 流水线的控制冲突

## Slide 10
3. 程序中分支指令的行为特点
(1) 各种能改变PC值的指令的执行频度
  条件分支：
      整数程序：14-15%
      浮点程序：3-12%
  其中，向前分支与向后分支的比：3:1
  无条件分支：≤4%（绝大多数）
(2) 条件分支转移成功的概率
  向前转移成功：60%；向后转移成功：85%
6.3.3 流水线的控制冲突

## Slide 11
4. 减少流水线分支损失的方法
(1) 冻结或排空流水线
  思路：在流水线中停住或删除分支后的指令，直到知道转移目标地址
  优点：简单
(2) 预测分支转移失败
  思路：流水线继续照常流动，如果分支转移成功，将分支指令后的指令转换为空操作，并从分支目标处开始取指令执行；否则照常执行
  MIPS流水线的处理过程
6.3.3 流水线的控制冲突

## Slide 12
4. 减少流水线分支损失的方法
(3) 预测分支转移成功
  思路：始终假设分支成功，直接从分支目标处取指令执行
  对MIPS流水线没有任何好处！
(4) 延迟分支（delayed branch）
  思路：分支开销为n的分支指令后紧跟有n个延迟槽，流水线遇到分支指令时，按正常方式处理，顺带执行延迟槽中的指令，从而减少分支开销。
  延迟分支及指令的执行顺序
6.3.3 流水线的控制冲突

## Slide 13
4. 减少流水线分支损失的方法
  （1）具有一个分支延迟槽的MIPS流水线的执行过程
  （2）什么样的指令能否放入分支延迟槽？
    三种调度方法：从前调度；从目标处调度；从失败处调度
    三种方法的要求与效果，存在限制因素
      编译器预测分支是否成功的能力
      放入延迟槽中的指令
    取消分支 （举例）
    思路：分支指令中包含预测方向，若预测正确，正常执行延迟槽中的指令，否则将其转换为空操作
6.3.3 流水线的控制冲突

## Slide 14
5. 各种分支处理方法的性能
(1) 假设理想CPI=1，则加速比
S=D/(1+C)=D/(1+f×p分支)
  这里，D为流水线的深度，p分支为分支开销，C为分支引起的流水线暂停时钟周期数(每条指令的平均值)，f为分支的出现频度。
(2) 下表列出了流水线中各种处理方法的开销。
6.3.3 流水线的控制冲突

## Slide 15
各种减少分支损失方法的效果
调度方法
每条分支指令的 平均分支损失
暂停流水线
预测分支成功
每条条件分支指 令的分支损失
预测分支失败
1.00
延迟分支
每条无条 件分支指 令的损失
具有分支暂停 的有效 CPI
浮点 平均
整型 平均
整型 平均
整型 平均
浮点 平均
浮点 平均
1.00
1.00
0.62
0.25
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.69
0.21
1.00
1.17
1.15
1.00
1.17
1.15
0.74
1.12
1.11
0.70
1.00
0.35
0.00
0.30
1.04
1.04

## Slide 16: 6.4 实例分析：MIPS R4000
6.4.1 MIPS R4000的整型流水线
6.4.2 MIPS R4000的浮点流水线
6.4.3 MIPS R4000流水线性能分析

## Slide 17
1. 指令集：64位MIPS-3指令集
2. MIPS R4000流水线结构
  超流水结构（Superpipeling）
  访存操作流水化
3. 流水线各段的功能
6.4.1 MIPS R4000的整型流水线

## Slide 18
4. 指令序列在流水线中的重叠执行过程
定向+插入暂停周期
5. 载入延迟为两个时钟周期
6. 指令序列在流水线中的执行时空图
7. R4000流水线的定向路径远多于MIPS流水线
ALU输入端的定向源有4个：EX/DF，DF/DS，DS/TC，TC/WB
6.4.1 MIPS R4000的整型流水线

## Slide 19
8. 分支处理
  在EX段完成分支条件的计算，基本分支延迟为3个时钟周期
  分支处理策略
    单周期延迟分支
    从失败处调度 时-空图
6.4.1 MIPS R4000的整型流水线

## Slide 20
  包括浮点除法器、浮点乘法器和浮点加法器各1个
  分为8段（ R4000流水线的8个段）
  多功能非线性流水线
  双精度浮点操作指令延迟、初始化间隔和流水段的使用情况（ 使用情况）
6.4.2 MIPS R4000的浮点流水线

## Slide 21
1. 引起流水线暂停的四个主要原因
  载入暂停
  分支暂停
  浮点结果暂停
  浮点结构性暂停
2. 暂停对MIPS R4000流水线CPI的影响
6.4.3 MIPS R4000流水线性能分析

## Slide 22
暂停对R4000流水线CPI的影响
整数平均： 流水线CPI 1.54
载入暂停时钟周期数 0.16
分支暂停时钟周期数 0.38
浮点结果暂停时钟周期数 0.00
浮点结构性暂停时钟周期数 0.00
浮点平均： 流水线CPI 2.48
载入暂停时钟周期数 0.10
分支暂停时钟周期数 0.33
浮点结果暂停时钟周期数 0.95
浮点结构性暂停时钟周期数 0.18

## Slide 23
什么是向量机？
具有向量数据表示和相应向量指令的流水线处理机称为向量流水线处理机，也称向量处理机。
与之对应的是标量处理机，不支持向量数据表示，没有提供向量指令。
一个简单的FORTRAN循环程序
DO 10 i=1,N
10 d[i] = a[i]*(b[i]+c[i])
向量处理机实例：Cray-I

## Slide 24
1. 性能指标
    1GFLOPS、主频80M、向量长度64
2. 基本结构
    向量运算部件
    向量寄存器组（V0-V7）
    向量长度寄存器
    向量屏蔽寄存器
向量处理机实例：Cray-I

## Slide 25
3. 向量指令类型
    Vk ← Vi op Vj
    Vk ← Si op Vj
    Vk ← Mem
    Mem ← Vk
    功能部件冲突：同一功能部件被一条以上的并行工作向量指令所使用。
    Vi冲突：并行工作的各向量指令具有相同的源向量或结果向量。
向量处理机实例：Cray-I

## Slide 26
4. CRAY-I体系结构特点
  向量寄存器与功能单元的连接通路
  每个Vi块都有单独总线可连到所有向量功能部件，而每个向量功能部件也各自都有把运算结果送回向量寄存器组的总线。
  向量链接技术
  一个向量功能部件得到的结果直接送入另一个向量功能部件的操作数寄存器时所发生的连接过程称为链接。
向量处理机实例：Cray-I

## Slide 27
当两条指令出现“先写后读”相关时，若它们不存在功能部件冲突和向量寄存器(源或目的) 冲突，就有可能把它们所用的功能部件头尾相接，形成一个链接流水线，进行流水处理。
链接特性实质上是把流水线“定向”的思想引入到向量执行过程的结果。

## Slide 28
例：对向量运算D=A*(B+C)，若向量长度N≤64，
向量元素为浮点数，则在B、C取到V0、V1后，
就可用以下三条向量指令求解：
      V3←存储器 (访存，载入A)
      V2←V0＋V1 (浮点加)
      V4←V2*V3 (浮点乘，将D存入V4)
5. 向量链接技术实例分析

## Slide 29
假设：向量处理机将元素从Vi送往功能部件及把结果存
入Vi都需要1拍；浮点加法和访存操作都需要6
拍；浮点乘操作需要7拍。
这样，第一个结果被存入V4需要经过：
1(送)+ 6(浮加) +1(入)+1(送)+7(浮乘)+1(入)=17(拍)
此后，每拍将得到一个结果送入V4。
总的完成时间为：17+（N-1）拍

## Slide 30
6. 向量链接技术应考虑的问题
  设定合适的向量功能部件和操作数寄存器
  链接时机问题
    只有在前一条向量指令的第一个结果元素送入结果向量寄存器的那一个时钟周期才可以进行链接
    只有当前一条向量指令全部执行完毕，释放相应的向量寄存器资源后才能执行后面的向量指令
    所有可以链接执行的向量指令的向量长度应相等

## Slide 38
流 水 段
分 支 指 令 操 作
IF
ID
EX
IF/ID.IR ← Mem[PC]；
IF/ID.NPC, PC ← (if ID/EX.Cond {ID/EX.NPC} else {PC+4})；
ID/EX.A ←Regs[IF/ID.IR 6..10]； ID/EX.B← Regs[IF/ID.IR 11..15]；
ID/EX.IR ← IF/ID.IR；
ID/EX.Imm ←（IF/ID.IR16 ）16 ## IF/ID.IR16..31；
ID/EX.cond ← (Regs[IF/ID.IR 6..10] op 0)；
ID/EX.NPC ← IF/ID.NPC +(IF/ID.IR16 )16 ## IF/ID.IR16..31；
MEM
WB
改进后流水线的分支操作

## Slide 45
从前调度
从目标处调度
从失败处调度
×××
Notake take
ADD ADD
If If
×× ×××
×××
××
ADD R1,R2,R3
Notake Take
ADD ADD
SUB SUB
ADD ADD
if if
×× SUB
ADD
××
××
Notake Take
ADD ADD
If If
×× ×××
SUB
×××
×××
××
×××
××
××
×××

## Slide 46
三种方法的要求及效果
调度策略 | 对调度的要求 | 其作用前提
从前调度 | 被调度的指令必须与分支结果无关 | 任何情况
从目标 处调度 | 必须保证在分支失败时执行被调度的指令不会导致错误，可能需要复制指令 | 分支成功时
从失败 处调度 | 必须保证在分支成功时执行被调度的指令不会导致错误 | 分支失败时

## Slide 56
R4000浮点流水线中8个流水段
流水段 | 功能部件 | 描述
A | 浮点加法器 | 尾数加
D | 浮点除法器 | 除法
E | 浮点乘法器 | 例外测试
M | 浮点乘法器 | 乘法第一阶段
N | 浮点乘法器 | 乘法第二阶段
R | 浮点加法器 | 舍入
S | 浮点加法器 | 操作数移位
U |  | 展开浮点数

## Slide 57
双精度浮点操作指令延迟、初始化间隔和流水段的使用情况
浮点指令 | 延迟 | 初始化间隔 | 使用的流水段
加、减 | 4 | 3 | U,S+A,A+R,R+S
乘 | 8 | 4 | U,E+M,M,M,M,N,N+A,R
除 | 36 | 35 | U,A,R,D28,D+A,D+R,D+A,D+R,A,R
求平方根 | 112 | 111 | U,E,(A+R)108,A,R
取反 | 2 | 1 | U,S
求绝对值 | 2 | 1 | U,S
浮点比较 | 3 | 2 | U,A,R