## Slide 1: 计算机组织与体系结构
舒燕君
计算机科学与技术学院
第十七讲

## Slide 2: Recap
  相关性
  数据相关（RAW）
  名相关（反相关WAR，输出相关WAW）
  控制相关
  指令动态调度
  动态调度的目的、优点及缺点
  移码段再划分为流出和读操作数两段
  乱序执行
  记分牌
  基本原理（集中控制指令的流出和执行）
  执行过程（流出、读操作数、执行和写结果）
  记分牌的结构（指令状态表、功能部件状态表、结果寄存器状态表）
  Tomasulo算法
  基本原理（利用保留站分布式检测冲突和控制执行）

## Slide 3: 7.2 指令的动态调度
7.2.1 动态调度的原理
7.2.2 动态调度算法之一：记分牌
7.2.3 动态调度算法之二：Tomasulo算法

## Slide 4
基于Tomasulo算法的MIPS处理器浮点部件的基本结构

## Slide 5
Reservation Station 结构
Op: 部件所进行的操作
Vj, Vk: 源操作数的值。Store 缓冲区有Vk域，用于存放要写入存储器的值
A：存放存储器地址。开始存立即数，计算出有效地址后，存放有效地址
Qj, Qk: 产生源操作数的RS
  没有记分牌中的准备就绪标志， Qj, Qk=0 => ready
  Store 缓存区只有Qk表示产生结果的RS
Busy: 标识RS或FU是否空闲
Register result status—如果存在对寄存器的写操作，指示对该寄存器进行写操作的部件.
Qi: 保留站的编号
Notes: What you might have thought
1. 4 stages of instruction execution
2. Status of FU: Normal things to keep track of (RAW & structura for busyl):
Fi from instruction format of the mahine (Fi is dest)
Add unit can Add or Sub
Rj, Rk - status of registers (Yes means ready)
Qj,Qk - If a no in Rj, Rk, means waiting for a FU to write result; Qj, Qk means wihch FU waiting for it
3.Status of register result (WAW &WAR)s:
which FU is going to write into registers
Scoreboard on 6600 = size of FU
6.7, 6.8, 6.9, 6.12, 6.13, 6.16, 6.17
FU latencies: Add 2, Mult 10, Div 40 clocks

## Slide 6
指令 | 指令执行状态 |  | 
 | IS | EX | WR
部件 名称 | 保留站 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Load1 |  |  |  |  |  |  | 
Load2 |  |  |  |  |  |  | 
Add1 |  |  |  |  |  |  | 
Add2 |  |  |  |  |  |  | 
Add3 |  |  |  |  |  |  | 
Mult1 |  |  |  |  |  |  | 
Mult2 |  |  |  |  |  |  | 
 | 寄存器状态 |  |  |  |  |  |  | 
 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | ... | F30
部件名称 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7: MIPS五阶段的流水线的改造
ID和EX阶段被以下三个阶段代替：
  1、流出（Issue）
  2、执行（Execute）
  3、结果写回（Write result）

## Slide 8
Issue：从指令队列中取指令
  如果RS空闲(no structural hazard), 则控制流出指令和操作数，进行寄存器换名 (renames registers)处理，消除WAR，WAW相关。
Execution：operate on operands (EX)
  当两操作数就绪后，就可以执行。 如果没有准备好，则监测Common Data Bus 以获取结果。通过推迟指令执行避免RAW相关。
Write result：finish execution (WB)
  根据指令流出时所做的寄存器换名记录，将结果通过Common Data Bus传给所有等待该结果的部件。
Tomasulo 算法的三阶段

## Slide 10
指令队列里的第一条指令流出

## Slide 11
指令队列里的第一条指令执行，第二条指令流出

## Slide 12
指令队列里的第一条指令写结果，结果同时送给其他需要的保留站

## Slide 13: 与记分牌的不同
无须任何操作来检查数据的写后写和先读后写冲突，在指令流出的过程中，操作数寄存器换名已将其消除
通过公共数据总线来广播结果，将结果送到等待此结果的保留站中，目标寄存器也相当于一个需要结果的保留站，而不是将结果写回寄存器中
存储器存和取都作为基本的功能部件
由于保留站技术能够有效地解决先写后读，记分牌中的用于判断RAW的“取操作数”段被取消

## Slide 14: 指令序列在Tomasulo算法下如何工作
用以下来说明Tomasulo算法原理
    LD F6, 34(R2)
    LD F2, 45(R3)
    MULTD F0, F2, F4
    SUBD F8, F6, F2
    DIVD F10, F0, F6
    ADDD F6, F8, F2
假设各种操作的延迟为：
load：1个时钟周期
加法：2个时钟周期
乘法：10个时钟周期
除法：40个时钟周期
Tomasulo算法所用的各信息表中的内容如下图，给出MULTD指令准备写结果时各状态表的内容。

## Slide 15
指令 | 指令状态表 |  | 
 | IS | EX | WR
LD F6，34(R2) | √ | √ | √
LD F2，45(R3) | √ | √ | 
MULTD F0, F2, F4 | √ |  | 
SUBD F8, F6, F2 | √ |  | 
DIVD F10, F0, F6 | √ |  | 
ADDD F6, F8, F2 | √ |  | 
部件 名称 | 保留站 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Load1 | no |  |  |  |  |  | 
Load2 | yes | LD |  |  |  |  | 45+Regs[R3]
Add1 | yes | SUBD | M[34+Regs[R2]] |  |  | Load2 | 
Add2 | yes | ADDD |  |  | Add1 | Load2 | 
Add3 | no |  |  |  |  |  | 
Mult1 | yes | MULTD |  | Regs[F4] | Load2 |  | 
Mult2 | yes | DIVD |  | Regs[F6] | Mult1 |  | 
 | 结果寄存器状态表 |  |  |  |  |  |  | 
 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | ... | F30
部件名称 | Mult1 | Load2 |  | Add2 | Add1 | DIVD |  | 

## Slide 16
指令 | 指令状态表 |  | 
 | IS | EX | WR
LD F6，34(R2) | √ | √ | √
LD F2，45(R3) | √ | √ | 
MULTD F0, F2, F4 | √ |  | 
SUBD F8, F6, F2 | √ |  | 
DIVD F10, F0, F6 | √ |  | 
ADDD F6, F8, F2 | √ |  | 
 | 结果寄存器状态表 |  |  |  |  |  |  | 
 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | ... | F30
部件名称 | Mult1 | Load2 |  | Add2 | Add1 | DIVD |  | 
部件 名称 | 保留站 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Load1 | no |  |  |  |  |  | 
Load2 | yes | LD |  |  |  |  | 45+Regs[R3]
Add1 | yes | SUBD | M[34+Regs[R2]] |  |  | Load2 | 
Add2 | yes | ADDD |  |  | Add1 | Load2 | 
Add3 | no |  |  |  |  |  | 
Mult1 | yes | MULTD |  | Regs[F4] | Load2 |  | 
Mult2 | yes | DIVD |  | Regs[F6] | Mult1 |  | 

## Slide 17
指令 | 指令状态表 |  | 
 | IS | EX | WR
LD F6，34(R2) | √ | √ | √
LD F2，45(R3) | √ | √ | √
MULTD F0, F2, F4 | √ |  | 
SUBD F8, F6, F2 | √ |  | 
DIVD F10, F0, F6 | √ |  | 
ADDD F6, F8, F2 | √ |  | 
 | 结果寄存器状态表 |  |  |  |  |  |  | 
 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | ... | F30
部件名称 | Mult1 |  |  | Add2 | Add1 | DIVD |  | 
部件 名称 | 保留站 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Load1 | no |  |  |  |  |  | 
Load2 | no |  |  |  |  |  | 
Add1 | yes | SUBD | M[34+Regs[R2]] | M[45+Regs[R3]] |  |  | 
Add2 | yes | ADDD |  | M[45+Regs[R3]] | Add1 |  | 
Add3 | no |  |  |  |  |  | 
Mult1 | yes | MULTD | M[45+Regs[R3]] | Regs[F4] |  |  | 
Mult2 | yes | DIVD |  | Regs[F6] | Mult1 |  | 

## Slide 18
指令 | 指令状态表 |  | 
 | IS | EX | WR
LD F6，34(R2) | √ | √ | √
LD F2，45(R3) | √ | √ | √
MULTD F0, F2, F4 | √ | √ | 
SUBD F8, F6, F2 | √ | √ | 
DIVD F10, F0, F6 | √ |  | 
ADDD F6, F8, F2 | √ |  | 
 | 结果寄存器状态表 |  |  |  |  |  |  | 
 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | ... | F30
部件名称 | Mult1 |  |  | Add2 | Add1 | DIVD |  | 
部件 名称 | 保留站 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Load1 | no |  |  |  |  |  | 
Load2 | no |  |  |  |  |  | 
Add1 | yes | SUBD | M[34+Regs[R2]] | M[45+Regs[R3]] |  |  | 
Add2 | yes | ADDD |  | M[45+Regs[R3]] | Add1 |  | 
Add3 | no |  |  |  |  |  | 
Mult1 | yes | MULTD | M[45+Regs[R3]] | Regs[F4] |  |  | 
Mult2 | yes | DIVD |  | Regs[F6] | Mult1 |  | 

## Slide 19
指令 | 指令状态表 |  | 
 | IS | EX | WR
LD F6，34(R2) | √ | √ | √
LD F2，45(R3) | √ | √ | √
MULTD F0, F2, F4 | √ | √ | 
SUBD F8, F6, F2 | √ | √ | √
DIVD F10, F0, F6 | √ |  | 
ADDD F6, F8, F2 | √ | √ | 
 | 结果寄存器状态表 |  |  |  |  |  |  | 
 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | ... | F30
部件名称 | Mult1 |  |  | Add2 |  | DIVD |  | 
部件 名称 | 保留站 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Load1 | no |  |  |  |  |  | 
Load2 | no |  |  |  |  |  | 
Add1 | no |  |  |  |  |  | 
Add2 | yes | ADDD | M[34+Regs[R2]] -M[45+Regs[R3]] | M[45+Regs[R3]] |  |  | 
Add3 | no |  |  |  |  |  | 
Mult1 | yes | MULTD | M[45+Regs[R3]] | Regs[F4] |  |  | 
Mult2 | yes | DIVD |  | Regs[F6] | Mult1 |  | 

## Slide 20
指令 | 指令状态表 |  | 
 | IS | EX | WR
LD F6，34(R2) | √ | √ | √
LD F2，45(R3) | √ | √ | √
MULTD F0, F2, F4 | √ | √ | 
SUBD F8, F6, F2 | √ | √ | √
DIVD F10, F0, F6 | √ |  | 
ADDD F6, F8, F2 | √ | √ | √
 | 结果寄存器状态表 |  |  |  |  |  |  | 
 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | ... | F30
部件名称 | Mult1 |  |  |  |  | DIVD |  | 
部件 名称 | 保留站 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Load1 | no |  |  |  |  |  | 
Load2 | no |  |  |  |  |  | 
Add1 | no |  |  |  |  |  | 
Add2 | no |  |  |  |  |  | 
Add3 | no |  |  |  |  |  | 
Mult1 | yes | MULTD | M[45+Regs[R3]] | Regs[F4] |  |  | 
Mult2 | yes | DIVD |  | Regs[F6] | Mult1 |  | 

## Slide 21
指令 | 指令状态表 |  | 
 | IS | EX | WR
LD F6，34(R2) | √ | √ | √
LD F2，45(R3) | √ | √ | √
MULTD F0, F2, F4 | √ | √ | 
SUBD F8, F6, F2 | √ | √ | √
DIVD F10, F0, F6 | √ |  | 
ADDD F6, F8, F2 | √ | √ | √
部件 名称 | 保留站 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Load1 | no |  |  |  |  |  | 
Load2 | no |  |  |  |  |  | 
Add1 | no |  |  |  |  |  | 
Add2 | no |  |  |  |  |  | 
Add3 | no |  |  |  |  |  | 
Mult1 | yes | MULTD | M[45+Regs[R3]] | Regs[F4] |  |  | 
Mult2 | yes | DIVD |  | M[34+Regs[R2]] | Mult1 |  | 
 | 结果寄存器状态表 |  |  |  |  |  |  | 
 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | ... | F30
部件名称 | Mult1 |  |  |  |  | DIVD |  | 

## Slide 22
与记分牌的对比
指令 | 指令状态表 |  |  | 
 | IS | RO | EX | WR
LD F6，34(R2) | √ | √ | √ | √
LD F2，45(R3) | √ | √ | √ | √
MULTD F0, F2, F4 | √ | √ | √ | 
SUBD F8, F6, F2 | √ | √ | √ | √
DIVD F10, F0, F6 | √ |  |  | 
ADDD F6, F8, F2 | √ | √ | √ | 

## Slide 23: 基于Tomasulo算法的动态循环展开
用以下指令序列来说明Tomasulo算法的动态循环展开
    Loop： LD F0, 0(R1)
    MULTD F4, F0, F2
    SD 0(R1), F4
    SUBI R1, R1, #8
    BNEZ R1, Loop
    假设将连续两遍循环的所有指令全部流出，但所有浮点存、取及运算操作都没有完成。

## Slide 24
指令 | 循环遍次 | 指令状态表 |  | 
 |  | IS | EX | WR
LD F0，0(R1) | 1 | √ | √ | 
MULTD F4, F0, F2 | 1 | √ |  | 
SD 0(R1), F4 | 1 | √ |  | 
LD F0，0(R1) | 2 | √ | √ | 
MULTD F4, F0, F2 | 2 | √ |  | 
SD 0(R1), F4 | 2 | √ |  | 
部件 名称 | 保留站 |  |  |  |  |  | 
 | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
Load1 | yes | LD |  |  |  |  | Regs[R1]
Load2 | yes | LD |  |  |  |  | Regs[R1]-8
Add1…Add3 | no |  |  |  |  |  | 
Mult1 | yes | MULTD |  | Regs[F2] | Load1 |  | 
Mult2 | yes | MULTD |  | Regs[F2] | Load2 |  | 
Store1 | yes | SD |  |  |  | Mult1 | Regs[R1]
Store2 | yes | SD |  |  |  | Mult2 | Regs[R1]-8
 | 结果寄存器状态表 |  |  |  |  |  |  | 
 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | ... | F30
部件名称 | Load2 |  | Mult2 |  |  |  |  | 

## Slide 25: Tomasulo算法的优点
分布式硬件冲突检测。
利用寄存器换名，彻底消除WAW和WAR这两种名相关
如果多个保留站等待同一个操作数，当操作数在CDB上广播时，他们可以同时获得所需的数据
对于存储器访问，动态存储器地址判别技术可解决RAW冲突（取操作数时判断）、WAR和WAW冲突（存操作数时判断）。
能够达到很高的性能。

## Slide 26: Tomasulo算法的缺点
  高复杂性：需要大量硬件
  存在瓶颈：单个公共数据总线（CDB）引发竞争
    额外的CDB：在每个保留站上需要为每条CDB设置重复的硬件接口
  为了保证正确的异常行为，对指令的执行有一个限制：一旦有一条分支指令还没有执行完，其后的指令是不允许进入执行段

## Slide 27: 动态调度方法中的异常行为处理
指令乱序大大增加了异常处理的复杂度。
不精确异常（Imprecise Exception）：当指令i导致发生异常时，处理机的现场（状态）与严格按程序顺序执行不同。
精确异常（Precise Exception）：处理机现场跟严格按程序顺序执行时指令i的现场相同。
不精确异常产生的原因：
流水线可能已经执行完按程序顺序是位于指令i之后的指令
流水线可能还没完成按程序顺序是指令i之前的指令

## Slide 28: 第七章 指令级并行
  7.1 指令级并行的概念
  7.2 指令的动态调度
  7.3 控制相关的动态解决技术
  7.4 多指令流出技术

## Slide 29: 7.3 控制相关的动态解决技术
7.3.1 分支预测缓冲
7.3.2 分支目标缓冲
7.3.3 基于硬件的前瞻执行

## Slide 30: 7.3.1 分支预测缓冲
动态分支预测的两个理由
  n流出的处理器加速上限为n倍
  Amdahl定律提示：在较低CPI机器上，控制相关导致的空转对机器性能影响大
前面解决控制相关的静态策略
  需要编译器将一条或多条指令移动到流水线产生的分支延迟槽中
关于分支预测策略的两部分工作
  预测的分支是否成功
  执行分支目标指令

## Slide 31: 分支预测的效果
预测的准确率
分支的开销
  预测正确的开销
  预测错误的开销
  决定分支开销的因素：流水线的结构、预测的方法、预测错误时的恢复策略等

## Slide 32: 分支预测缓冲(BPB): 原理
最简单的分支预测策略
BPB也被称为BHT（Branch History Table，BHT）
分支预测缓冲是一个小的存储器阵列
  每个单元最小可以只有1位，记录最近一次分支是否成功的信息
  预测位为1时，表示预测分支成功，并从目标位置开始取指令
  在预测错误时，要作废已经预取和分析的指令，恢复现场，并从另一条分支路径重新取指令。

## Slide 33: 分支预测执行不成功和重新执行过程

## Slide 34: 1位BPB状态图
这种单位预测策略:
  当分支不成功时，将会发生连续两次预测出错
  2位预测策略能够改善这种情况

## Slide 35: 2位BPB工作原理
在2位预测策略中，一个预测必须错误两次才会改变。
对于一个4096条记录的BPB，利用2位预测策略，用SPEC89测试，命中率为82%到99%
  准确率最高的测试程序一般包含大量循环
  没有循环的线性代码一般准确率最差

## Slide 36: 2位BPB状态转换图

## Slide 37: 2位BPB另一种状态转换图
预测成功
预测不成功
预测不成功
预测成功
成功
成功
不成功
成功
不成功
不成功
不成功
成功

## Slide 38: 4096单元2位BPB的预测错误率
测试程序为SPEC89
整数测试程序: 平均 11%
  gcc, espresso, eqntott, li
浮点测试程序: 平均 4%
  nasa7, matrix300, tomcatv
为什么?

## Slide 39: 4096单元2位BPB: 预测错误率

## Slide 40: 2位BPB: 4K vs. 无穷多

## Slide 41: BPB实现
BPB的实现方案
  实现一个小而特殊的 “cache”，利用指令地址进行索引，在IF流水段访问。
  或者，为指令cache中每一块增加附加位，与指令一起取出
若一个指令在ID段被译码为分支指令，且对应的BPB标志位预测其成功，则
  一旦PC已知，立刻从分支目标位置开始取指
  对于改进MIPS，分支判断和计算分支目标地址都在ID段完成，BPB无效果

## Slide 42: 7.3.2 分支目标缓冲(BTB)
另一个动态分支预测方法：分支目标缓冲
  Branch Target Buffer, BTB
  为了减小或消除流水线的分支开销，我们需要在IF段结束前知道从哪个地址开始取下一条指令
  换句话说，我们在IF段就需要知道这条未译码的指令是否为分支指令，并且如果它是分支指令，要尽快知道NPC值应当为多少

## Slide 43: BTB实现
分支目标缓存BTB每个单元应该包括
  分支指令的地址
  分支目标的地址
  分支预测标识
取指阶段，所有指令地址都与BTB中保存的分支指令的地址做比较，一旦相同，就认为本指令是分支指令，并且分支成功
它的目标地址就是保存在缓冲区中的分支目标地址
  取出后直接送入NPC

## Slide 44: BTB 结构

## Slide 45: BTB 执行过程

## Slide 46
    按上表计算分支转移总的延迟，根据下面假设，计算分支目标缓冲的性能。
    （1）对于BTB中的指令，预测准确率90%
    （2）缓冲区命中率90%
    （3）不再BTB中的分支转移成功的比例为60%
    解：在BTB中，预测成功且实际成功，延迟为0；
    在BTB中，预测成功，实际不成功，延迟为：
    90%×10%×2=0.18 时钟周期
    不在BTB中，实际成功，延迟为：
    10%×60%×2=0.12 时钟周期
    不在BTB中，实际不成功，延迟为0；
    综上，该分支目标缓冲产生总的时间延迟为0.30 是时钟周期
指令是否在BTB中 | 预测成功 | 实际的动作 | 延迟周期
是 | 成功 | 成功 | 0
是 | 成功 | 不成功 | 2
不是 |  | 成功 | 2
不是 |  | 不成功 | 0
采用BTB技术时指令在各种情况下的延迟

## Slide 47: BTB的改进
分支预测技术受限于预测精度，以及预测失效后产生的开销
根据不同程序特点以及缓冲区的大小，典型的BTB可以实现80%到95%的预测精度
降低失效开销技术：在一个时钟周期内同时取出不同分支路径的指令
  会引入其他开销，比如存储系统的端口加倍

## Slide 48: 分支预测局限性总结
预测准确性：80%-90%
预测性能依赖于
  程序类型
  缓冲区大小
预测失效开销的优化
  预取不同分支路径指令
    存储端口数目加倍，交叉存取缓冲