## Slide 1: 计算机组织与体系结构
张展
计算机科学与技术学院
第二十二讲

## Slide 2: 第八章 存储层次
Notes: 回顾

## Slide 3: 8.4 减少Cache失效开销
写缓冲及写合并
让读失效优先于写
请求字处理技术
多级Cache
非阻塞Cache技术

## Slide 4
非阻塞Cache：Cache失效时仍允许CPU进行其它的命中访问。即允许“失效下命中”
进一步提高性能：多重失效下命中
  “多重失效下命中”
  “失效下失效”
    （存储器必须能够处理多个不命中）
可以同时处理的不命中次数越多，所能带来的性能上的提高就越大。
8.4.5 非阻塞Cache技术
Notes: 这种方法大大加大了硬件的开销，但广泛采用。

## Slide 5
  4. 模拟研究
    非阻塞Cache的平均存储器等待时间（以周期为单位）与阻塞Cache平均存储器等待时间的比值
    测试条件：8K直接映象Cache，块大小为32字节
    测试程序：SPEC92（14个浮点程序，4个整数程序）
    结果表明
      在重叠不命中个数为1、2和64的情况下
      浮点程序的平均比值分别为：76%、51%和39%
      整数程序的平均比值则分别为：81%、78%和78%
    对于整数程序来说，重叠次数对性能提高影响不大，简
    单的“一次不命中下命中”就几乎可以得到所有的好处。
对非阻塞cache的性能评价很难，因为存在重叠停顿时间
Notes: 2011年有最新的研究结果，由于缓存容量的增加和L3的使用，这种优势更加不明显，整型9%，浮点12.5%
对非阻塞cache的性能评价很难，因为存在重叠停顿时间

## Slide 7: 8.5 减少命中时间
采用容量小、结构简单的Cache
虚拟Cache
Cache访问流水化
命中时间直接影响到处理器的时钟频率。在当今的许多计算机中，往往是Cache的访问时间限制了处理器的时钟频率。

## Slide 8: 8.5.1 容量小、结构简单的Cache
2. 应使Cache足够小，以便可以与CPU一起放在同一块芯片上。
1. 硬件越简单，速度就越快；
Notes: 命中时间的影响太大。

## Slide 9: 不同容量和组相联度下的存取时间比较
Notes: CMOS Cache中不同容量和组相联度下的存取时间比较。数据是在CACTI 6.5的模型上

## Slide 10
Energy consumption per read increases as cache size and associativity are increased
Notes: The large penalty for eight-way set associative caches is due to
the cost of reading out eight tags and the corresponding data in parallel.

## Slide 11
8.5.2 虚拟Cache
物理Cache
  使用物理地址进行访问的传统Cache。
  标识存储器中存放的是物理地址，进行地址检测也是用物理地址。
  缺点：地址转换和访问Cache串行进行，访问速度很慢。
物理Cache存储系统

## Slide 12
2. 虚拟Cache
  可以直接用虚拟地址进行访问的Cache。标识存储器中存放的是虚拟地址，进行地址检测用的也是虚拟地址。
  优点：
    在命中时不需要地址转换，省去了地址转换的时间。即使不命中，地址转换和访问Cache也是并行进行的，其速度比物理Cache快很多。

## Slide 13
并非都采用虚拟Cache(为什么?)
  虚拟Cache的清空问题（进程切换）
    解决方法：在地址标识中增加PID字段(进程标识符)
    三种情况下不命中率的比较
      单进程，PIDs，清空
      PIDs与单进程相比：＋0.3％～＋0.6％
      PIDs与清空相比： －0.6％～－4.3%
  同义和别名
    操作系统和用户程序为了共享某些空间，对于同一个物理地址可能采用两种以上不同形式的虚拟地址来访问，这些地址称为同义（synonym）或别名(alias)
    解决方法：
    页着色:通过软件强制别名的某些位相同

## Slide 15
5. 虚拟索引＋物理标识
利用虚拟地址找到索引读cache，同时进行虚实地址转换：前提是虚拟索引=物理索引
而：页内位移在虚实地址变换时不变
优点：兼得虚拟Cache和物理Cache的好处
局限性：Cache容量受限≤页大小×相联度
6. 举例：IBM3033的Cache
页大小＝4KB 相联度＝16
页地址 地址标识
页内位移
索 引
块内位移
31
12 11
0
  Cache容量＝16×4KB＝64KB

## Slide 16
8.5.3 Cache访问流水化
对第一级Cache的访问按流水方式组织
访问Cache需要多个时钟周期才可以完成
  例如
    Pentium访问指令Cache需要一个时钟周期
    Pentium Pro到Pentium Ⅲ需要两个时钟周期
    Pentium 4 和Core i7则需要4个时钟周期
访问Cache周期数的增加使得流水线的站数也增加了，进一步增加了分支预测失败的代价，也增加了从load指令发射到使用该数据间的时间间隔

## Slide 17
8.5.4 Cache优化技术总结
    “＋”号：表示改进了相应指标。
    “－”号：表示它使该指标变差。
    空格栏：表示它对该指标无影响。
    复杂性：0表示最容易，3表示最复杂。
Notes: 优化技术的成熟度和应用广泛度不同。

## Slide 18
优化技术 | 不命中率 | 不命中 开销 | 命中 时间 | 硬件 复杂度 | 说 明
增加块大小 | + |  |  | 0 | 实现容易；Pentium 4 的第二级Cache采用了128字节的块
增加Cache容量 | + |  |  | 1 | 被广泛采用，特别是第二级Cache
提高相联度 | + |  |  | 1 | 被广泛采用
牺牲Cache | + |  |  | 2 | AMD Athlon采用了8个项的Victim Cache
伪相联Cache | + |  |  | 2 | MIPS R10000的第二级Cache采用
硬件预取指令 和数据 | + |  |  | 2～3 | 许多机器预取指令，UltraSPARC Ⅲ预取数据
Cache优化技术总结
Notes: +是有优势

## Slide 19
优化技术 | 不命中率 | 不命中 开销 | 命中 时间 | 硬件 复杂度 | 说 明
编译器控制 的预取 | + |  |  | 3 | 需同时采用非阻塞Cache；有几种微处理器提供了对这种预取的支持
用编译技术减少Cache不命中次数 | + |  |  | 0 | 向软件提出了新要求；有些机器提供了编译器选项
使读不命中 优先于写 |  | + |  | 1 | 在单处理机上实现容易，被广泛采用
写缓冲写合并 |  | + |  | 1 | 与写直达合用，广泛应用，例如21164，UltraSPARC Ⅲ
尽早重启动 和请求字优先 |  | + |  | 2 | 被广泛采用
非阻塞Cache |  | + |  | 3 | 在支持乱序执行的CPU中使用

## Slide 20
优化技术 | 不命中率 | 不命中 开销 | 命中 时间 | 硬件 复杂度 | 说 明
两级Cache |  | + |  | 2 | 硬件代价大；两级Cache的块大小不同时实现困难；被广泛采用
容量小且结构简单的Cache |  |  | + | 0 | 实现容易，被广泛采用
对Cache进行索引时不必进行地址变换 |  |  | + | 2 | 对于小容量Cache来说实现容易，已被Alpha 21164和UltraSPARC Ⅲ采用
流水化Cache 访问 |  |  | + | 1 | 被广泛采用

## Slide 21
8.2 Cache基本知识
8.3 降低Cache失效率的方法
8.4 减少Cache失效开销
8.1 存储器的层次结构
8.5 减少命中时间
8.6 主存
  8.6.1 存储器芯片技术
  8.6.2 存储器组织技术
本章内容
Notes: 本章的重点是两部分：cache和主存
也是单机存储层次中最重要的两层。

## Slide 22
存储层次的性价比特征
  速度越快，每位价格就越高；
  容量越大，每位价格就越低；
  容量越大，速度越慢。
8.6 主存
名称 | 寄存器 | Cache | 主存 | 磁盘
典型大小 | <1KB | <16MB | <512G | >1TB
实现技术 | 定制多端口存储器，CMOS | 片上或片外CMOS SRAM | CMOS DRAM | 磁介质盘
访问时间（ns） | 0.25-0.5 | 0.5-25 | 50-250 | 5,000,000
带宽（MB/s） | 50,000-500,000 | 5000-20,000 | 2500-10,000 | 50-500
管理 | 编译器 | 硬件 | 操作系统 | 操作系统和用户
后备 | Cache | 主存 | 磁盘 | CD或磁带

## Slide 23
芯片容量
半导体存储芯片的基本结构
译
码
驱
动
存
储
矩
阵
读
写
电
路
1K×4位
16K×1位
8K×8位
片选线
读/写控制线
地
址
线
…
数
据
线
…
地址线
（单向）
数据线
（双向）
10
4
14
1
13
8
8.6.1 存储器芯片技术

## Slide 24
静态 RAM (SRAM)
(1) 静态 RAM 基本电路
A´ 触发器非端
1
T
4
T
~
触发器
5
T
T
6
、
行开关
7
T
T
8
、
列开关
7
T
T
8
、
一列共用
A 触发器原端
T1 ~ T4
T5
T6
T
7
T
8
A´
A
写放大器
写放大器
DIN
写选择
读选择
DOUT
读放
位线A
位线A
´
列地址选择
行地址选择
T1 ~ T4

## Slide 25
DD
预充电信号
读选择线
写数据线
写选择线
读数据线
V
C
g
T4
T3
T2
T1
1
(1) 动态 RAM 基本单元电路
动态 RAM ( DRAM )
读出与原存信息相反
读出时数据线有电流 为 “1”
数据线
C
s
T
字线
DD
V
0
1
0
1
1
0
写入与输入信息相同
写入时 CS 充电为 “1” 放电为 “0”
T3
T2
T1
T
无电流
有电流

## Slide 26
时序与控制
行时钟
列时钟
写时钟
WE
RAS
CAS
A
'
6
A
'
0
存储单元阵列
基准单元
行
译
码
列译码器
再生放大器
列译码器
读
出
放
大
基准单元
存储单元阵列
行
译
码
I/O
缓存器
数据输出
驱动
数据输入
寄存器
DIN
DOUT
~
行地址
缓存器
列地址
缓存器
单管动态 RAM 4116 (16K × 1位) 外特性
DIN
DOUT
A
'
6
A
'
0
~

## Slide 27
DRAM与SRAM
容量：4～8：1
存储周期：8～16:1
价格：1：8～16
一般来说：主存：DRAM Cache：SRAM
Amdahl经验规则：
为了保持系统平衡，存储容量应随CPU速度的 提高而线性增加。 （4/3y）
各代DRAM的典型参数 （表5-11）
8.6.1 存储器芯片技术
Notes: 性能参数决定一切。
容量和速度两方面
DRAM发展的一个变化是容量增长变慢，在曾经的20年间DRAM容量的增长规律为每三年增长4倍，随着对DRAM容量增长需求的降低，从1998开始，DRAM芯片的容量每两年才增长一倍，到2006年，容量增长以出现了更缓慢的趋势。

## Slide 28
DIMM（dual inline memory modules）
多个DRAM芯片经常被组装在称为条的小型板上，构成“双列直插式存储模块”。
一个DIMM通常包含4~16片DRAM芯片，这些芯片常被组织成8字节宽的主存（带ECC校验）
8.6.1 存储器芯片技术
Notes: 性能参数决定一切。
容量和速度两方面
DRAM发展的一个变化是容量增长变慢，在曾经的20年间DRAM容量的增长规律为每三年增长4倍，随着对DRAM容量增长需求的降低，从1998开始，DRAM芯片的容量每两年才增长一倍，到2006年，容量增长以出现了更缓慢的趋势。

## Slide 29
2. DRAM芯片优化技术
  芯片内部优化技术是提高主存系统性能的一个重要方面。
  快页模式：内部缓冲一行的数据以便进行列访问。
  SDRAM：Synchronous DRAM：DRAM接口增加一个时钟信号可使DRAM能针对一个请求连续同步地传输多个数据而不需同步开销。
  DDR（double data rate）：在DRAM时钟的上沿和下沿都进行数据传输，可把数据传输率提高一倍。
8.6.1 存储器芯片技术
Notes: 一个容量为2G的主存系统由256片64Mbit（16M×4bits）构成，则该系统可以很容易利用多个芯片构建成由16个64bit宽的体（16片）组成的系统，而如果该2G系统由由16片256M×4bits的芯片构成，则只能构建为一个64bit宽的体。
（如可保存1024~2048位数据）。不需行访问时间而允许对行缓冲的反复访问可以提高带宽。
传统的DRAM与存储器控制器的接口是异步的，这使得每次数据传输都需要控制信号的同步时间。

## Slide 30
DDR技术规定的标准电压为2.5V，DDR2技术的电压将为1.8V，工作频率范围为266MHz~400MHz，DDR3的电压将为1.5V，最大工作频率为800MHz。
存储器优化技术都是通过增加少量逻辑来开发DRAM内部潜在的高带宽，这种优化代价很小，却能使带宽显著提高。
8.6.1 存储器芯片技术

## Slide 31
主存的主要性能指标：延迟和带宽
以往：Cache主要关心延迟，I/O主要关心带宽
现在：Cache关心两者
本节讨论几种提高主存性能的存储器组织技术
在下面的讨论中，以处理Cache失效开销为例来说明各种存储器组织结构的好处。
8.6.2 存储器组织技术

## Slide 32
◆ 增加Cache块大小能利用主存带宽增加所带 来的好处。
◆ 为了减少失效开销TM，应该：
减少主存延迟
提高主存带宽
8.6.2 存储器组织技术

## Slide 33
如果Cache大小为4个字，则：
失效开销＝4×(4＋24＋4) ＝4×32＝128(时钟周期)
带宽＝16/128＝0.0125(字节/时钟周期)
假设基本存储器结构的性能为：
送地址需4个时钟周期
每个字的访问时间为24个时钟周期
传送一个字的数据需4个时钟周期
8.6.2 存储器组织技术

## Slide 34
1. 增加存储器的宽度
8.6.2 存储器组织技术
Notes: 存储字长增加为原来的两倍，容量最少也要增加到原来的两倍。
写入复杂：多字纠错。

## Slide 35
8.6.2 存储器组织技术
◆ 缺点：
▲ 增加CPU和存储器之间的连接通路宽度
▲ CPU和Cache之间有一个多路选择器
▲ 扩充主存的最小增量增加了相应的倍数
▲ 写入有可能变得复杂
◆ 实例：DEC的Alpha Axp21064：256位宽
◆ 性能分析 (参照前面的假设)
当宽度为4个字时：失效开销＝1×32(周期)
带宽＝0.5(字节/周期)
Notes: 存储字长增加为原来的两倍，容量最少也要增加到原来的两倍。
写入复杂：多字纠错。

## Slide 36
2. 采用简单的多体交叉存储器
存储系统中采用多个DRAM，利用它们潜在的并行性
8.6.2 存储器组织技术
Notes: 低位和高位交叉的作用有何不同？

## Slide 37
◆ 高位交叉与低位交叉编址
8.6.2 存储器组织技术
Notes: 低位和高位交叉的作用有何不同？

## Slide 38
◆ 低位交叉编址
8.6.2 存储器组织技术
Notes: 低位和高位交叉的作用有何不同？

## Slide 39
◆ 高位交叉编址
8.6.2 存储器组织技术
Notes: 低位和高位交叉的作用有何不同？

## Slide 40
同时启动
8.6.2 存储器组织技术
Notes: 低位和高位交叉的作用有何不同？

## Slide 41
分时启动
8.6.2 存储器组织技术
Notes: 低位和高位交叉的作用有何不同？

## Slide 42
◆ 存储器的各个体一般是按字交叉的，低位字交叉存
储器非常适合于处理：
Cache读失效，写回法Cache中的写回
性能举例：(参照前面的假设)
失效开销＝4＋24＋4×4＝44(周期)
带宽＝0.4(字节/周期)
8.6.2 存储器组织技术
Notes: 低位和高位交叉的作用有何不同？

## Slide 43
假设某台机器的特性及其Cache的性能为：
· 块大小为1个字
· 存储器总线宽度为1个字（32位）
· Cache失效率为3 %
· 平均每条指令访存1.2次
· Cache失效开销为32个时钟周期(和上面相同)
· 平均CPI(忽略Cache失效)为2
试问多体交叉和增加存储器宽度对提高性能各有何
作用？
例8.14
8.6.2 存储器组织技术

## Slide 44
如果当把Cache块大小变为2个字时，失效率降为2%；块大小变为4个字时，失效率降为1%。 根据8.6.2小节中给出的访问时间，求在采用2路、4路多体交叉存取以及将存储器和总线宽度增加一倍时，性能分别提高多少？
解：
在改变前的机器中，Cache块大小为一个字，其CPI为：
2＋(1.2×3%×32)＝3.15
8.6.2 存储器组织技术

## Slide 45
当将块大小增加为2个字时，在下面三种情况下的CPI分别为：
32位总线和存储器，不采用多体交叉： 2＋(1.2×2%×2×32)＝3.54
32位总线和存储器，采用多体交叉： 2＋(1.2×2%×(4＋24＋8))＝2.86
性能提高了10%
64位总线和存储器，不采用多体交叉： 2＋(1.2×2%×1×32)＝2.77
性能提高了14%
8.6.2 存储器组织技术
Notes: 性能基本上随着总线宽度和交叉技术的应用程比例增长。
这是一个相对简单直观的例子。

## Slide 46
如果将块大小增加到4个字，则：
32位总线和存储器，不采用多体交叉： 2＋(1.2×1%×4×32)＝3.54
32位总线和存储器，采用多体交叉： 2＋(1.2×1%×(4＋24＋16)) ＝2.53
性能提高了25%
64位总线和存储器，不采用多体交叉： 2＋(1.2×1%×2×32)＝ 2.77
性能提高了14%
8.6.2 存储器组织技术

## Slide 47
2. 采用简单的多体交叉存储器
◆ 存储体的数目
体的数目≥访问体中一个字所需的时钟周期
8.6.2 存储器组织技术

## Slide 48
◆ 每个体有独立的地址线
◆ 非阻塞Cache与多体结构
  Cache失效时仍允许CPU进行其它的访存。这样的设计对于独立多体结构才有意义。
  IO访存
◆ 体和超体
3. 独立存储体
  设置多个存储控制器，使多个体能独立操作，以便能同时进行多个独立的访存。
8.6.1 存储器组织技术
Notes: 每个提都有独立的读写电路和控制通路——这是和多体技术的本质不同。

## Slide 49: 谢谢！