## Slide 1: 计算机组织与体系结构
舒燕君
计算机科学与技术学院
第五讲

## Slide 2: Recap
  课程内容概述
  体系结构的发展
  并行处理技术的发展
  计算机系统设计与分析
计算机成本与价格
基准测试程序
量化分析的基本原则（大概率优先）

## Slide 3: 2.2.6 并行处理技术的发展
并行性：计算机系统在同一时刻或者同一时间间隔内进行多种运算或操作。
    只要在时间上相互重叠，就存在并行性。
  同时性：两个或两个以上的事件在同一时刻发生。
  并发性：两个或两个以上的事件在同一时间间隔内发生。
1 并行性的概念
Notes: 基本体系结构一直没有变化，并行性是提高性能的主要途径。

## Slide 4: 2.2.6 并行处理技术的发展
计算机系统结构的Flynn分类法
  Flynn分类法 按照指令和数据的关系，把计算机系统的结构分为4类
    单指令流单数据流SISD
    （Single Instruction stream Single Data stream）
    单指令流多数据流SIMD
    （Single Instruction stream Multiple Data stream）
    多指令流单数据流MISD
    （Multiple Instruction stream Single Data stream）
    多指令流多数据流MIMD
    （Multiple Instruction stream Multiple Data stream）

## Slide 5: 2.2.6 并行处理技术的发展
三种途径：
（1）时间重叠
  引入时间因素，让多个处理过程在时间上相互错开，轮流重叠地使用同一套硬件设备的各个部分，以加快硬件周转而赢得速度。
（2）资源重复
  引入空间因素，以数量取胜。通过重复设置硬件资源，大幅度地提高计算机系统的性能。
2 提高并行性的技术途径
（3）资源共享
  这是一种软件方法，它使多个任务按一定时间顺序轮流使用 同一套硬件设备。

## Slide 6: 2.3 计算机系统设计和分析
2.3.1 成本与价格
2.3.2 基准测试程序
2.3.3 量化设计的基本原则

## Slide 7: 成本-时间因素：学习曲线
产品价格随时间变化的特性，就是价格随时间下降的趋势

## Slide 8: 2.3.2 基准测试程序
性能与测试程序的执行时间相关，那么用什么做测试程序呢？
五类测试程序
  真实程序
  修正的（或者脚本化）应用程序
  核心程序
  小测试程序
  合成测试程序
测试程序包(组件, benchmark suites)
  选择一组各个方面有代表性的测试程序组成
  尽可能全面地测试了一个计算机系统的性能

## Slide 9: 测试程序包：www.SPEC.org
基于NUIX，诞生于20世纪80年代
由真实程序和核心程序构成
采用C和Fortran两种语言，后增加C++
包括整数部分SPECint和浮点部分SPECfp
主要版本包括SPEC89、SPEC92、SPEC95、SPEC2000和SPEC2006等
  SECP2006功能进一步细化
    台式计测试：SPEC CPU2000
    图像测试：SPECviewperf, SPECapc
    NFS性能测试：SPECSFS
    Web服务测试：SPECWeb
Notes: 9

## Slide 10: 其它测试包
TPC-x
  测量事务处理、排队系统、决策支持、数据库应用等的性能
  1985年发布第一个TPC测试程序TPC-A，并先后发布多个修改版本并补充了四个不同的测试程序，构成TPC测试程序组件
嵌入式处理器
  EEMBC: EDN 嵌入式微处理器测试程序联盟发布的测试程序包

## Slide 11: 2.3 计算机系统设计和分析
2.3.1 成本与价格
2.3.2 基准测试程序
2.3.3 量化设计的基本原则

## Slide 12: 2.3.3 量化设计的基本原则
1．大概率事件优先原则
  追求全局的最优结果
2．Amdahl定律
  系统性能加速比，受限于该部件在系统中所占的重要性
  可以定量计算
3．程序的局部性原理
  程序执行时所访问存储器在时-空上是相对地簇聚
  这种簇聚包括指令和数据两部分

## Slide 13: Amdahl定律
假设我们对机器（部件）进行某种改进，那么机器系统（部件）的加速比就是
核心概念：时间
系统加速比告诉我们改进后的机器比改进前快多少

## Slide 14: Amdahl定律
系统加速比依赖于两个因素
  “可改进比例”：可改进部分在原系统计算时间中所占的比例 ，它总是小于等于1的
    T0/T1
  “部件加速比”可改进部分改进以后的性能提高，一般情况下它是大于1的
    T1/T2
To
T1
T2
Te

## Slide 15: Amdahl的系统执行时间
部件改进后，系统的总执行时间等于不可改进部分的执行时间加上可改进部分改进后的执行时间，即：
总执行时间改进后
=（1-可改进比例）总执行时间改进前+
= 总执行时间改进前  [（1-可改进比例）+ ]

## Slide 16: Amdahl的系统加速比
系统加速比为改进前与改进后总执行时间之比，为：
系统加速比
=
=

## Slide 17: Amdahl定律的观点
1. 性能增加的递减规则
  仅仅对计算机中的一部分做性能改进，则改进越多，系统获得的效果越小
2. Amdahl定律的一个重要推论
  针对整个任务的一部分进行优化，则最大加速比不大于
3. Amdahl定律衡量一个“好”的计算机系统
  具有高性能价格比的计算机系统是一个带宽平衡的系统，而不是看它使用的某些部件的性能

## Slide 18: Amdahl定律练习
例1：假设在某程序的执行过程中，浮点操作时间占整个执行时间的10%，现希望对浮点操作加速。
  设对浮点操作的加速比为Sf，请推导出程序总的加速比S和Sf 之间的关系表达式；
  请问程序的最大加速比可达多少？

## Slide 19: Amdahl定律练习
f
S与Sf的关系表达式为：

## Slide 20: Amdahl定律练习
程序的最大加速比Smax为：

## Slide 21: Amdahl定律练习
例2：求平方根和浮点乘是图形应用中常用的转换，假设求平方根操作在某机器的一个基准程序中占总执行时间的20%，浮点乘操作在该程序中占总执行时间30%，现通过两种方法加速两操作
① 增加专门的硬件处理求平方根，使其执行速度为原来的10倍
② 通过调整流水线把浮点乘速度提高为原来的1.6倍
问：采用两种方法增强后此基准程序加速比是多少？

## Slide 22: Amdahl定律练习
30%
20%
加速比 = 增强前时间/增强后时间
= 1/（0.5+0.2/10+0.3/1.6)
= 1/0.7075
= 1.41

## Slide 23: 程序局部性
程序访问地址的分布不是随机的，而是相对地簇聚
  包括时间局部性和程序的空间局部性
程序的时间局部性
  程序即将用到的信息很可能就是目前正在使用的信息
程序的空间局部性
  程序即将用到的信息很可能与目前正在使用的信息在空间上相邻或者临近
其他局部性
  生产-消费局部性

## Slide 24: CPU性能公式
  执行一个程序所需的CPU时间
  CPU时间 = 执行程序所需的时钟周期数×时钟周期时间
  其中：时钟周期时间是系统时钟频率的倒数。
  每条指令执行的平均时钟周期数CPI
  CPI = 执行程序所需的时钟周期数／IC
  IC：所执行的指令条数
  程序执行的CPU时间可以写成
  CPU时间 = IC ×CPI ×时钟周期时间
  时钟周期时间：取决于硬件实现技术和计算机组成
  CPI：取决于计算机组成和指令系统的结构；
  IC：取决于指令系统的结构和编译技术

## Slide 25: CPU性能公式
假设计算机系统有n 种指令，其中第i 种指令的处理时间为CPIi ，在程序中第i 种指令出现的次数为ICi 。
其中： 反映了第i种指令在程序中所占的比例。
Notes: 25
细化：每种指令处理时间不同。
量化的准则：所有参量都比例化，以消除绝对数量的影响，度量平均水平。

## Slide 26: CPU性能公式
例：假设我们考虑条件分支指令的两种不同设计方法如下：
  CPUA：通过比较指令设置条件码，然后测试条
  件码进行分支。
  CPUB：在分支指令中包括比较过程。
比较指令
测试分支
分支指令
CPUA
CPUB

## Slide 27: CPU性能公式
哪一个CPU更快？
比较指令
测试分支
分支指令
CPUA
CPUB

## Slide 28: CPU性能公式
在两种CPU中，条件分支指令都占用2个时钟周期而所有其它指令占用1个时钟周期。
比较指令
测试分支
CPUA
分支指令
CPUB
其它指令
其它指令

## Slide 29: CPU性能公式
对于CPUA，执行的指令中分支指令占20%；由于每个分支指令之前都需要有比较指令，因此比较指令也占20%。
比较指令20%
测试分支20%
CPUA
分支指令
CPUB
其它指令
其它指令60%

## Slide 30: CPU性能公式
由于CPUA在分支时不需要比较，因此假设它的时钟周期时间比CPUB快1.25倍。
比较指令
测试分支
CPUA
分支指令
CPUB
其它指令
其它指令

## Slide 31: CPU性能公式
比较指令
测试分支
CPUA
分支指令
CPUB
其它指令
其它指令

## Slide 32: CPU性能公式
条件：
求解CPUA的执行时间：

## Slide 33: CPU性能公式
条件：
求解CPUB的执行时间：

## Slide 34: CPU性能公式
CPUA快，即使其执行的指令数较CPUB多。
比较指令
测试分支
CPUA
分支指令
CPUB
其它指令
其它指令

## Slide 35: CPU性能公式
如果CPUA的时钟周期时间仅仅比CPUB快1.1倍，哪一个CPU更快呢？
比较指令
测试分支
CPUA
分支指令
CPUB
其它指令
其它指令

## Slide 36: 本章小结
讨论计算机体系结构的基本概念
  计算机系统层次结构概念
  经典计算机体系结构概念
  计算机组成和计算机实现技术
  现代计算机体系结构所研究的范围和内容
存储程序计算机
  计算机的分代和分型
  计算机应用需求和实现技术等方面的发展对计算机体系结构发展的促进作用

## Slide 37: 本章小结
并行性技术提高计算机系统性能
  并行性技术的基本概念、分类、实例
  时间重叠、资源重复、资源共享
影响体系结构设计的成本和价格因素
  加深对计算机体系结构技术的理解
定量分析技术
  大概率事件优先原则
  Amdahl定律
  程序的局部性原理
CPU性能公式

## Slide 38: 本章作业
王志英教材
第一章，P41，第4、5、7、8题。

## Slide 39: 第 1 章 计算机系统概论
第 2 章 计算机系统量化分析基础
第 4 章 指令系统
第５章 CPU设计
第 6 章 基本流水线技术
第７章 指令级并行
第８章 存储系统的结构与优化
第９章 IO系统
第 3 章 总线

## Slide 40: 第３章 系统总线
3.1 总线的基本概念
3.2 总线的分类
3.3 总线特性及性能指标
3.4 总线结构
3.5 总线控制

## Slide 41: 3.1 总线的基本概念
一、为什么要用总线
二、什么是总线
三、总线上信息的传送
总线是连接各个部件的信息传输线，
是 各个部件共享的传输介质
串行
并行

## Slide 42
四、总线结构的计算机举例
1. 面向 CPU 的双总线结构框图
中央处理器
CPU
I/O总线
M
总
线
3.1
主存
I/O接口
I/O
设备1
I/O
设备2
…
…
I/O接口
I/O接口
I/O
设备n

## Slide 43
单总线（系统总线）
2. 单总线结构框图
CPU
主存
I/O接口
I/O
设备1
I/O
设备2
I/O接口
…
I/O
设备n
I/O接口
…
3.1

## Slide 44
3. 以存储器为中心的双总线结构框图
系统总线
主存
CPU
I/O接口
I/O
设备1
…
I/O
设备n
I/O接口
…
存储总线
3.1

## Slide 45: 3.2 总线的分类
1.片内总线
2.系统总线
芯片内部 的总线
数据总线
地址总线
控制总线
双向 与机器字长、存储字长有关
单向 与存储地址、 I/O地址有关
有出 有入
计算机各部件之间 的信息传输线
存储器读、存储器写
总线允许、中断确认
中断请求、总线请求

## Slide 46
3.通信总线
串行通信总线
并行通信总线
传输方式
3.2
用于 计算机系统之间 或 计算机系统
与其他系统（如控制仪表、移动通信等）
之间的通信

## Slide 47: 3.3 总线特性及性能指标
CPU
插板
主存
插板
I/O
插板
一、总线物理实现
BUS
主板

## Slide 48
1. 机械特性
2. 电气特性
3. 功能特性
4. 时间特性
二、总线特性
尺寸、形状、管脚数 及 排列顺序
传输方向 和有效的 电平 范围
每根传输线的 功能
信号的 时序 关系
3.3
地址
数据
控制

## Slide 49
三、总线的性能指标
1. 总线宽度
2. 总线带宽
3. 时钟同步/异步
4. 总线复用
5. 信号线数
6. 总线控制方式
7. 其他指标
数据线 的根数
每秒传输的最大字节数（MBps）
同步、不同步
地址线 与 数据线 复用
地址线、数据线和控制线的 总和
负载能力
突发、自动、仲裁、逻辑、计数
3.3

## Slide 50
ISA
EISA
VESA(LV-BUS)
PCI
AGP
RS-232
USB
模块
系统
总
线
标
准
四、总线标准
系统
模块
3.3
标 准 界 面

## Slide 51
总线标准 | 数据线 | 总线时钟 | 带宽
ISA | 16 | 8 MHz（独立） | 16 MBps
EISA | 32 | 8.33 MHz（独立） | 33 MBps
VESA (VL-BUS) | 32 | 33 MHz（CPU） | 133 MBps
PCI | 32 64 | 33 MHz（独立） 66 MHz（独立） | 132 MBps 528 MBps
AGP | 32 | 66.7 MHz（独立） 133 MHz（独立） | 266 MBps 533 MBps
RS-232 | 串行通信 总线标准 | 数据终端设备（计算机）和数据通信设备（调制解调器）之间的标准接口 | 
USB | 串行接口 总线标准 | 普通无屏蔽双绞线 带屏蔽双绞线 最高 | 1.5 Mbps (USB1.0) 12 Mbps (USB1.0) 480 Mbps (USB2.0)
3.3
四、总线标准

## Slide 52: 3.4 总线结构
一、单总线结构
单总线（系统总线）
CPU
主存
I/O接口
I/O
设备1
I/O
设备2
I/O接口
…
I/O
设备n
I/O接口
…

## Slide 53
1. 双总线结构
具有特殊功能的处理器，
由通道对I/O统一管理
通道
I/O接口
设备n
…
…
I/O接口
设备0
CPU
主存
主存总线
I/O总线
二、多总线结构
3.4

## Slide 54
2. 三总线结构
主存总线
DMA总线
I/O总线
CPU
主存
设备1
设备n
高速外设
I/O接口
I/O接口
I/O接口
…
…
3.4

## Slide 55
3. 三总线结构的又一形式
3.4
局域网
系统总线
CPU
Cache
局部总线
扩展总线接口
扩展总线
Modem
串行接口
SCSI
局部I/O控制器
主存

## Slide 56
4. 四总线结构
多媒体
Modem
主存
扩展总线接口
局域网
SCSI
CPU
串行接口
FAX
系统总线
局部总线
高速总线
扩展总线
图形
Cache/桥
3.4

## Slide 57
1. 传统微型机总线结构
三、总线结构举例
3.4
存储器
SCSI Ⅱ
控制器
主存控制器
ISA、EISA
8 MHz的16位数据通路
标准总线控制器
33 MHz的32位数据通路
系统总线
多媒体
高速局域网
高性能图形
CPU
…
…
Modem

## Slide 58
2. VL-BUS局部总线结构
3.4
33 MHz的32位数据通路
系统总线
ISA、EISA
多媒体
高速局域网
高性能图形
图文传真
8 MHz的16位数据通路
标准总线
控制器
CPU
主存控制器
存储器
局部总线
控制器
SCSIⅡ
控制器
VL BUS
…
…
Modem

## Slide 59
3. PCI 总线结构
3.4
CPU
多媒体
PCI 桥
高速局域网
高性能图形
图文传真
PCI 总线
系统总线
33 MHz的32位数据通路
8 MHz的16位数据通路
ISA、EISA
标准总线
控制器
SCSIⅡ
控制器
存储器
Modem

## Slide 60
4. 多层 PCI 总线结构
PCI总线2
存储器
桥0
桥4
PCI设备
桥5
总线桥
桥3
桥1
设备
桥2
第一级桥
第二级桥
第三级桥
PCI总线4
PCI总线5
PCI总线3
PCI总线1
PCI总线0
存储器总线
标准总线
CPU
3.4

## Slide 61: 3.5 总线控制
一、总线判优控制
总线判优控制
分布式
集中式
主设备(模块)
对总线有 控制权
从设备(模块)
响应 从主设备发来的总线命令
1. 基本概念
链式查询
计数器定时查询
独立请求方式

## Slide 62
2. 链式查询方式
总
线
控
制
部
件
I/O接口0
…
BS
BR
I/O接口1
I/O接口n
…
BG
数据线
地址线
BS －总线忙
BR－总线请求
BG－总线同意
3.5
I/O接口1

## Slide 63
0
BS －总线忙
BR－总线请求
总
线
控
制
部
件
数据线
地址线
I/O接口0
…
BS
BR
I/O接口1
I/O接口n
设备地址
3. 计数器定时查询方式
I/O接口1
3.5
计数器
设备地址
1

## Slide 64
排队器
排队器
4. 独立请求方式
总
线
控
制
部
件
数据线
地址线
I/O接口0
I/O接口1
I/O接口n
…
BR0
BG0
BR1
BG1
BRn
BGn
BG－总线同意
BR－总线请求
3.5

## Slide 65
二、总线通信控制
1. 目的
2. 总线传输周期
主模块申请，总线仲裁决定
主模块向从模块 给出地址 和 命令
主模块和从模块 交换数据
主模块 撤消有关信息
申请分配阶段
寻址阶段
传数阶段
结束阶段
解决通信双方 协调配合 问题
3.5

## Slide 66
由 统一时标 控制数据传送
充分 挖掘 系统 总线每个瞬间 的 潜力
同步通信
异步通信
半同步通信
分离式通信
3. 总线通信的四种方式
采用 应答方式 ，没有公共时钟标准
同步、异步结合
3.5

## Slide 67
读
命令
(1) 同步式数据输入
T1
总线传输周期
T2
T3
T4
时钟
地址
数据
3.5

## Slide 68
数据
(2) 同步式数据输出
T1
总线传输周期
T2
T3
T4
时钟
地址
写
命令
3.5

## Slide 69
不互锁
半互锁
全互锁
异步通信
主设备
从设备
请
求
回
答
单机
多机
网络通信

## Slide 70
(4) 半同步通信
同步 发送方 用系统 时钟前沿 发信号
接收方 用系统 时钟后沿 判断、识别
3.5
（同步、异步 结合）
异步 允许不同速度的模块和谐工作
增加一条 “等待”响应信号
WAIT

## Slide 71
以输入数据为例的半同步通信时序
T1 主模块发地址
T2 主模块发命令
…
T3 从模块提供数据
T4 从模块撤销数据，主模块撤销命令
Tw 当 为低电平时，等待一个 T
WAIT
Tw 当 为低电平时，等待一个 T
WAIT
3.5

## Slide 72
读
命令
WAIT
地址
数据
3.5
时钟
总线传输周期
T1
T2
TW
TW
T3
T4
(4) 半同步通信
（同步、异步 结合）

## Slide 73
上述三种通信的共同点
一个总线传输周期（以输入数据为例）
主模块发地址 、命令
从模块准备数据
从模块向主模块发数据
总线空闲
3.5
占用总线
不占用总线
占用总线

## Slide 74
(5) 分离式通信
充分挖掘系统总线每个瞬间的潜力
主模块 申请 占用总线，使用完后
即 放弃总线 的使用权
从模块 申请 占用总线，将各种信
息送至总线上
一个总线传输周期
子周期1
子周期2
3.5
主模块

## Slide 75
1. 各模块有权申请占用总线
分离式通信特点
充分提高了总线的有效占用
2. 采用同步方式通信，不等对方回答
3. 各模块准备数据时，不占用总线
4. 总线被占用时，无空闲
3.5