## Slide 1: 计算机组织与体系结构
舒燕君
计算机科学与技术学院
第七讲

## Slide 2: Recap
  总线 特性及性能指标
  总线标准
  总线结构
  总线结构举例
  总线控制
总线判优：链式、计数器定时、独立请求
总线通信控制：同步、异步、半同步、分离式
  机器指令
扩展操作码技术

## Slide 3: 第4章 指 令 系 统
4.1 机器指令
4.2 操作数类型和操作类型
4.3 寻址方式
4.5 指令系统的设计与优化
4.7 指令格式举例
4.6 指令系统的发展和改进
4.4 指令系统结构的分类

## Slide 4
2. 地址码
(1) 四地址
(2) 三地址
OP
A1
A2
A3
A4
8 6 6 6 6
A1 第一操作数地址
A2 第二操作数地址
A3 结果的地址
A4 下一条指令地址
若 PC 代替 A4
(A1) OP (A2) A3
8 8 8 8
OP
A1
A2
A3
(A1) OP (A2) A3
4 次访存
4 次访存
寻址范围 26 = 64
寻址范围 28 = 256
若 A3 用 A1 或 A2 代替
设指令字长为 32 位
操作码固定为 8 位

## Slide 5
(3) 二地址
OP
A1
A2
8 12 12
(A1) OP (A2) A1
(A1) OP (A2) A2
或
4 次访存
若ACC 代替 A1（或A2）
若结果存于 ACC
(4) 一地址
(5) 零地址
OP
A1
8 24
无地址码
(ACC) OP (A1) ACC
2 次访存
寻址范围 212 = 4 K
寻址范围 224 = 16 M
3次访存

## Slide 6
二、指令字长
指令字长决定于
操作码的长度
指令字长 = 存储字长
2. 指令字长 可变
操作数地址的长度
操作数地址的个数
1. 指令字长 固定
按字节的倍数变化

## Slide 7
小结
当用一些硬件资源代替指令字中的地址码字段后
当指令的地址字段为寄存器时
可扩大指令操作数的寻址范围
可缩短指令字长
可减少访存次数
三地址 OP R1, R2, R3
二地址 OP R1, R2
一地址 OP R1
指令执行阶段不访存
可缩短指令字长

## Slide 8: 4.2 操作数类型和操作种类
一、操作数类型和大小
无符号整数
定点数、浮点数、十进制数
ASCII、字符串
图、表、树
操作数类型和操作数表示也是软硬件主要界面之一。
操作数类型是面向应用、面向软件系统所处理的各种数据结构。
操作数表示是硬件结构能够识别、指令系统可以直接调用的那些结构。

## Slide 9
确定操作数表示实际上也是软硬件取舍折衷的问题
  计算机即使只具有最简单的操作数表示，如只有整数（定点）表示法，也可以通过软件方法处理各种复杂的操作数类型，但是这样会大大降低系统的效率。
  如果各种复杂的操作数类型均包含在操作数表示之中，无疑会大大提高系统的效率，但是所花费的硬件代价也很高。
一、操作数类型和大小

## Slide 10
整数（定点）：二进制补码表示；其大小可以是字节（8位）、半字（16位）或单字（32位）。
浮点：可以分为单精度浮点（单字大小）和双精度浮点（双字大小）。当前普遍采用的是IEEE 754浮点操作数表示标准。
字符和字符串：8位ASCII码表示。
一、操作数类型和大小

## Slide 11
十进制：面向商业应用，通常采用 “压缩十进制”或“二进制编码十进制（BCD）”表示。压缩十进制数据表示用4位编码数字0～9，然后将两个十进制数字压缩在一个字节中存储。如果将十进制数字直接用字符串来表示，就叫做“非压缩十进制”表示法。
一、操作数类型和大小

## Slide 12
操作数类型的表示主要有如下两种方法：
  操作数的类型可以由操作码的编码指定，这也是最常见的一种方法；
  数据可以附上由硬件解释的标记（tag），由这些标记指定操作数的类型，从而选择适当的运算。然而有标记数据的机器却非常少见。
一、操作数类型和大小

## Slide 13
一般的操作数类型大小选择主要有：字节、半字（16位）、单字（32位）、和双字（64位）。
一、操作数类型和大小

## Slide 14: 4.2 操作数类型和操作种类
二、数据在存储器中的存放方式
字地址 为 低字节 地址
字地址 为 高字节 地址
3
7
6
2
1
5
4
0
字地址
0
4
低字节
0
4
5
1
2
6
7
3
字地址
0
4
低字节

## Slide 15
存储器中的数据存放（存储字长为 32 位）
地址（十进制）
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
双字
双字（地址32）
双字
双字（地址24）
半字（地址20）
半字（地址22）
半字（地址16）
半字（地址18）
字节（地址 8）
字节（地址 9）
字节（地址10）
字节（地址11）
字（地址 4）
字（地址 0）
字节（地址14）
字节（地址15）
字节（地址13）
字节（地址12）
边界对准
地址（十进制）
0
4
8
字节( 地址7)
字节( 地址6)
字( 地址2)
半字( 地址10)
半字( 地址8)
半字( 地址0)
字( 地址4)
边界未对准
▲
▲

## Slide 16
三、操作类型
1. 数据传送
源
目的
寄存器
寄存器
寄存器
寄存器
存储器
存储器
存储器
存储器
置“1”，清“0”
2. 算术逻辑操作
加、减、乘、除、增 1、减 1、求补、浮点运算、十进制运算
与、或、非、异或、位操作、位测试、位清除、位求反
如 8086
MOVE
STORE
LOAD
MOVE
PUSH
POP
例如
MOVE
MOVE
ADD SUB MUL DIV INC DEC CMP NEG
AAA AAS AAM AAD
AND OR NOT XOR TEST

## Slide 17
3. 移位操作
算术移位
4. 转移
(1) 无条件转移 JMP
(2) 条件转移
结果为零转 （Z = 1） JZ
结果溢出转 （O = 1）JO
结果有进位转（C = 1）JC
跳过一条指令 SKP
循环移位（带进位和不带进位）
逻辑移位

## Slide 18
(3) 调用和返回
CALL SUB1
...
...
CALL SUB2
…
...
CALL SUB2
…
RETURN
RETURN
主程序
地址
2000
2100
2101
子程序SUB1
2400
2500
2501
2560
2561
2700
主存空间分配
程序执行流程
子程序SUB2
...

## Slide 19
IN AX, n
OUT n, AX
(4) 陷阱（Trap）与陷阱指令
意外事故的中断
设置供用户使用的陷阱指令
如 8086 INT TYPE 软中断
提供给用户使用的陷阱指令，完成系统调用
5. 输入输出
一般不提供给用户直接使用
在出现事故时，由 CPU 自动产生并执行（隐指令）
入 端口地址 CPU 的寄存器
出 CPU 的寄存器 端口地址
如
如
IN AL, n
OUT n, AL

## Slide 20: 4.3 寻 址 方 式
寻址方式
确定 本条指令 的 操作数地址
下一条 欲执行 指令 的 指令地址
数据寻址
指令寻址
寻址方式

## Slide 21: 4.3 寻 址 方 式
一、指令寻址
顺序
( PC ) + 1 PC
跳跃
由转移指令指出
LDA 1000
ADD 1001
DEC 1200
JMP 7
LDA 2000
SUB 2001
INC
STA 2500
LDA 1100
...
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PC
+1
指令地址寻址方式
指令地址
指令
顺序寻址
1
顺序寻址
2
顺序寻址
3
跳跃寻址
7
顺序寻址
8

## Slide 22
二、数据寻址
形式地址
指令字中的地址
有效地址
操作数的真实地址
约定
指令字长 = 存储字长 = 机器字长
1. 立即寻址
指令执行阶段不访存
A 的位数限制了立即数的范围
形式地址 A
操作码
寻址特征
OP
#
A
立即寻址特征
立即数
可正可负 补码
形式地址 A 就是操作数（例：ADD R4, #3）

## Slide 23
2. 直接寻址
EA = A
操作数
主存
寻址特征
LDA
A
A
ACC
执行阶段访问一次存储器
A 的位数决定了该指令操作数的寻址范围
操作数的地址不易修改（必须修改A）
有效地址由形式地址直接给出
例：LDA (1001) 或 ADD R1, (1001)

## Slide 24
3. 隐含寻址
操作数地址隐含在操作码中
ADD
A
操作数
主存
寻址特征
A
ACC
暂存
ALU
另一个操作数
隐含在 ACC 中
如 8086
MUL 指令
被乘数隐含在 AX（16位）或 AL（8位）中
MOVS 指令
源操作数的地址隐含在 SI 中
目的操作数的地址隐含在 DI 中
指令字中少了一个地址字段，可缩短指令字长

## Slide 25
4. 间接寻址
EA =（A）
有效地址由形式地址间接提供
OP
A
寻址特征
A
EA
主存
EA
A1
EA
A1
主存
EA
1
0
执行指令阶段 2 次访存
可扩大寻址范围
便于编制程序
OP
A
寻址特征
A
一次间址
多次间址
操作数
操作数
多次访存
例： ADD R1, @(1001)

## Slide 26
… …
子程序
主程序
…
80
81
201
202
调用子程序
调用子程序
间接寻址编程举例
(A) = 81
(A) = 202
…
…
@ 间址特征
JMP @ A
…
…
…
…

## Slide 27
5. 寄存器寻址
EA = Ri
执行阶段不访存，只访问寄存器，执行速度快
OP
Ri
寻址特征
寄存器个数有限，可缩短指令字长
操作数
…
…
…
…
R0
Ri
Rn
寄存器
有效地址即为寄存器编号
例： ADD R1, R2

## Slide 28
EA = ( Ri )
6. 寄存器间接寻址
有效地址在寄存器中， 操作数在存储器中，执行阶段访存
操作数
主存
OP
Ri
寻址特征
便于编制循环程序
地址
…
…
…
…
R0
Ri
Rn
寄存器
有效地址在寄存器中
例： ADD R1, @(R2)

## Slide 29
7. 基址寻址
(1) 采用专用寄存器作基址寄存器
EA = ( BR ) + A
BR 为基址寄存器
OP
A
操作数
主存
寻址特征
ALU
BR
可扩大寻址范围
有利于多道程序
BR 内容由操作系统或管理程序确定
在程序的执行过程中 BR 内容不变，形式地址 A 可变

## Slide 30
(2) 采用通用寄存器作基址寄存器
操作数
主存
寻址特征
ALU
OP
R0
A
R0 作基址寄存器
由用户指定哪个通用寄存器作为基址寄存器
通用寄存器
R0
Rn-1
R1
…
基址寄存器的内容由操作系统确定
在程序的执行过程中 R0 内容不变，形式地址 A 可变

## Slide 31
8. 变址寻址
EA = ( IX ) +A
OP
A
操作数
主存
寻址特征
ALU
IX
可扩大寻址范围
便于处理数组问题
IX 的内容由用户给定
IX 为变址寄存器（专用）
在程序的执行过程中 IX 内容可变，形式地址 A 不变
通用寄存器也可以作为变址寄存器

## Slide 32
例
设数据块首地址为 D，求 N 个数的平均值
直接寻址
变址寻址
LDA D
ADD D + 1
ADD D + 2
…
ADD D + ( N -1 )
DIV # N
STA ANS
LDA # 0
LDX # 0
INX
CPX # N
BNE M
DIV # N
STA ANS
共 N + 2 条指令
共 8 条指令
ADD X, D
M
X 为变址寄存器
D 为形式地址
(X) 和 #N 比较
(X) +1 X
结果不为零则转

## Slide 33
9. 相对寻址
EA = ( PC ) + A
A 是相对于当前指令的位移量（可正可负，补码）
A 的位数决定操作数的寻址范围
程序浮动
广泛用于转移指令
操作数
寻址特征
ALU
OP
A
相对距离 A
1000
PC
…
主存
1000
A
OP

## Slide 34
(1) 相对寻址举例
M 随程序所在存储空间的位置不同而不同
EA = ( M+3 ) – 3 = M
– 3
*
LDA # 0
LDX # 0
ADD X, D
INX
CPX # N
BNE M
DIV # N
STA ANS
M
M+1
M+2
M+3
而指令 BNE 与 指令 ADD X, D 相对位移量不变
– 3
*
指令 BNE
操作数的有效地址为
– 3
*
相对寻址特征
*

## Slide 35
(2) 按字节寻址的相对寻址举例
OP
位移量
2000 H
2008 H
8
JMP * + 8
OP
06 H
2000 H
2008 H
8
设 当前指令地址 PC = 2000H
转移后的目的地址为 2008H
因为 取出 JMP * + 8 后 PC = 2002H
二字节指令
故 JMP * + 8 指令 的第二字节为 2008H - 2002H = 06H

## Slide 36
10. 堆栈寻址
(1) 堆栈的特点
堆栈
硬堆栈
软堆栈
多个寄存器
指定的存储空间
先进后出（一个入出口）
栈顶地址 由 SP 指出
– 1
1FFFH
+1
2000 H
进栈 （SP）– 1 SP
出栈 （SP）+ 1 SP
栈顶
栈底
2000 H
SP
2000 H
…
…
1FFF H
SP
1FFFH
栈顶
栈底
进栈
出栈
1FFF H
栈顶
2000 H
栈顶

## Slide 37
(2) 堆栈寻址举例
15
200H
ACC
SP
X
栈顶
200H
栈底
主存
15
1FFH
ACC
SP
15
栈顶
200H
栈底
主存
X
1FFH
PUSH A 前
PUSH A 后
POP A 前
POP A 后
Y
1FFH
ACC
SP
X
栈顶
200H
栈底
主存
15
1FFH
15
200H
ACC
SP
栈顶
200H
栈底
主存
X
15

## Slide 38
(3) SP 的修改与主存编址方法有关
① 按 字 编址
进栈
出栈
（SP）– 1 SP
（SP）+ 1 SP
② 按 字节 编址
存储字长 16 位
进栈
出栈
（SP）– 2 SP
（SP）+ 2 SP
存储字长 32 位
进栈
出栈
（SP）– 4 SP
（SP）+ 4 SP

## Slide 39
基本寻址方式优缺点
方式 | 算法 | 主要优点 | 主要缺点
立即寻址 | 操作数=A | 无存储器访问 | 操作数幅值有限
直接寻址 | EA=A | 简单 | 地址范围有限
间接寻址 | EA=（A） | 大的地址范围 | 多重存储器访问
寄存器寻址 | EA=R | 无存储器访问 | 地址范围有限
寄存器间接寻址 | EA=（R） | 大的地址范围 | 额外存储器访问
相对/基址/变址寻址(偏移寻址) | EA=A+（R） | 灵活 | 复杂
堆栈寻址 | EA=栈顶 | 无存储器访问 | 应用有限

## Slide 40
其他寻址方式
自增寻址
  指令实例：Add R1, (R2)+
  含义：Regs[R1]←Regs[R1]＋Mem[Regs[R2]]
    Regs[R2]←Regs[R2]＋d
自减寻址
  指令实例：Add R1, -(R2)
  含义：Regs[R2]←Regs[R2]-d
    Regs[R1]←Regs[R1]+Mem[Regs[R2]]
缩放寻址
  指令实例：Add R1, 100(R2)[R3]
  含义：
  Regs[R1]←Regs[R1]＋Mem[100＋Regs[R2]＋Regs[R3]*d]

## Slide 41: 常用的一些操作数寻址方式

## Slide 42: 4.4 指令集结构的分类
一般来说，可以从如下五个因素考虑对计算机指令集结构进行分类，即：
  在CPU中操作数的存储方法；
  指令中显式表示的操作数个数；
  操作数的寻址方式；
  指令集所提供的操作类型；
  操作数的类型和大小。
Notes: 分类可以有多个方面，但都有联系。

## Slide 43: 4.4 指令集结构的分类
CPU中用来存储操作数的存储单元主要有：
  堆栈；
  累加器；
  一组寄存器。
指令中的操作数可以被明确地显式给出，也可以按照某种约定隐式地给出。

## Slide 44: 4.4 指令集结构的分类
Z=X+Y表达式在这三种类型指令集结构上的实现方法
堆栈 | 累加器 | 寄存器 (寄存器-存储器) | 寄存器 (寄存器-寄存器)
PUSH X PUSH Y ADD POP Z | LOAD X ADD Y Store Z | LOAD R1,X ADD R1,Y Store R1,Z | LOAD R1,X LOAD R2,Y ADD R3,R1,R2 Store R3,Z

## Slide 45: 4.4 指令集结构的分类
早期的大多数机器都是采用堆栈型或累加器型指令集结构，但是自1980年以来的大多数机器均采用的是寄存器型指令集结构。主要有三个方面的原因:
  集成电路技术飞速发展
  寄存器访问速度要比存储器快很多
  对编译器而言，可以更容易有效地分配和使用寄存器

## Slide 46: 通用寄存器型指令集结构
通用寄存器型指令集结构的主要优点:
  在表达式求值方面，比其它类型指令集结构都具有更大的灵活性；
  寄存器可以用来存放变量；
    减少存储器的通信量，加快程序的执行速度（因为寄存器比存储器快）
    可以用更少的地址位来寻址寄存器，从而可以有效改进程序的目标代码大小。

## Slide 47: 通用寄存器型指令集结构
两种主要的指令特性能够将通用寄存器型指令集结构（GPR）进一步细分。
  ALU指令到底有两个或是三个操作数？
  在ALU指令中，有多少个操作数可以用存储器来寻址，也即有多少个存储器操作数？

## Slide 48: 通用寄存器型指令集结构
ALU指令中存储器操作数的个数 | ALU指令中 操作数的最多个数 | 结构类型 | 机器实例
0 | 3 | RR | MIPS, SPARC, Alpha, PowerPC, ARM
1 | 2 | RM | IBM 360/370, Intel 80x86, Motorola 6800
1 | 3 | RM | IBM 360/370
2 | 2 | MM | VAX
3 | 3 | MM | VAX

## Slide 49: 通用寄存器型指令集结构的分类
可以将当前大多数通用寄存器型指令集结构进一步细分为三种类型：
  寄存器－寄存器型
  (R－R：register-register)
  寄存器－存储器型
  (R－M：register-memory)
  存储器－存储器型
  (M－M：memory-memory)
Notes: 性能因素；实现代价因素，每种都有不同的侧重面。

## Slide 50: 三种通用寄存器型指令集结构的优缺点
寄存器－寄存器型（0,3）
  优点：
    指令字长固定，指令结构简洁，是一种简单的代码生成模型，各种指令的执行时钟周期数相近。
  缺点：
    与指令中含存储器操作数的指令系统结构相比，指令条数多，目标代码不够紧凑，因而程序占用的空间比较大。

## Slide 51: 三种通用寄存器型指令集结构的优缺点
寄存器－存储器型（1,2）
  优点：
    可以在ALU指令中直接对存储器操作数进行引用，而不必先用load指令进行加载，容易对指令进行编码，目标代码比较紧凑。
  缺点：
    由于有一个操作数的内容将被破坏，所以指令中的两个操作数不对称。在一条指令中同时对寄存器操作数和存储器操作数进行编码，有可能限制指令所能够表示的寄存器个数。指令的执行时钟周期因操作数的来源（寄存器或存储器）的不同而差别比较大。
Notes: 不规整？

## Slide 52: 三种通用寄存器型指令集结构的优缺点
存储器－存储器型（3,3）
  优点：
    目标代码最紧凑，不需要设置存储器来保存变量。
  缺点：
    指令字长变换很大，特别是3个操作数指令。而且每条指令完成的工作也差别很大。对存储器的频率访问会使存储器成为瓶颈。这种类型的指令系统现在已经不用了。

## Slide 53: 三种类型指令集结构的优缺点
指令集结构类型 | 优点 | 缺点
寄存器-寄存器（0，3） | 指令字长固定，指令结构简洁，是一种简单的代码生成模型，各种指令的执行时钟周期数相近 | 与指令中含存储器操作数的指令系统结构相比，指令条数多，目标代码不够紧凑，因而程序占用的空间比较大
寄存器-存储器型 （1，2） | 可以在ALU指令中直接对存储器操作数进行引用，而不必先用load指令进行加载，容易对指令进行编码，目标代码比较紧凑 | 由于有一个操作数的内容将被破坏，所以指令中的两个操作数不对称。在一条指令中同时对寄存器操作数和存储器操作数进行编码，有可能限制指令所能够表示的寄存器个数。指令的执行时钟周期因操作数的来源（寄存器或存储器）的不同而差别比较大
存储器-存储器（2，3）或（3，3） | 目标代码最紧凑，不需要设置存储器来保存变量 | 指令字长变换很大，特别是3个操作数指令。而且每条指令完成的工作也差别很大。对存储器的频率访问会使存储器成为瓶颈。这种类型的指令系统现在已经不用了
Notes: 是灵活性和实现代价的折衷，这种代价随着工艺的发展已经不成为问题，所以通用寄存器型的结构广为应用。

## Slide 54: 指令集结构设计概观
硬 件
指 令 集
操作系统
应用软件
操作码
寻址方式
操作数
寻址方式
操作数