## Slide 1: 计算机组织与体系结构
舒燕君
计算机科学与技术学院
第九讲

## Slide 2: Recap
  寻址方式
  不同寻址方式的使用统计分析
  指令系统结构的分类
  堆栈型、累加器型、寄存器型
  寄存器-寄存器型、寄存器-存储器型、存储器-存储器型
  指令系统的设计与优化
指令系统设计的基本原则
控制指令
操作码的优化

## Slide 3: 第4章 指 令 系 统
4.1 机器指令
4.2 操作数类型和操作类型
4.3 寻址方式
4.5 指令系统的设计与优化
4.7 指令格式举例
4.6 指令系统的发展和改进
4.4 指令系统结构的分类

## Slide 4: 4.6 指令系统的发展和改进
一个方向是强化指令功能，实现软件功能向硬件功能转移，基于这种指令集结构而设计实现的计算机系统称为复杂指令集计算机（CISC）。
八十年代发展起来的精简指令集计算机（RISC），其目的是尽可能地降低指令集结构的复杂性，以达到简化实现，提高性能的目的。

## Slide 5: CISC指令集功能设计
面向目标程序增强指令功能
  提高运算型指令功能；
  提高传送指令功能；
  增加程序控制指令功能。
面向高级语言和编译程序改进指令系统
  增加对高级语言和编译系统支持的指令功能；
  高级语言计算机指令系统。

## Slide 6: CISC指令集功能设计
面向操作系统的优化实现改进指令系统
  处理机工作状态和访问方式的切换；
  进程的管理和切换；
  存储管理和信息保护；
  进程的同步与互斥，信号灯的管理等。
  支持操作系统的有些指令属于特权指令，一般用户程序是不能使用的。

## Slide 7: RISC指令集功能设计
CISC结构存在着如下缺点：
  在CISC结构的指令系统中，各种指令的使用频率相差悬殊。据统计，有20％的指令使用频率最大，占运行时间的80％。也就是说，有80％的指令在20％的运行时间内才会用到。

## Slide 8: RISC指令集功能设计
  CISC结构指令系统的复杂性带来了计算机体系结构的复杂性。大量占用芯片面积，给VLSI设计造成很大困难。这不仅增加了研制时间和成本，而且还容易造成设计错误。
  CISC结构的指令系统中，许多复杂指令需要很复杂的操作，因而运行速度慢。
  在CISC结构的指令系统中，由于各条指令的功能不均衡性，不利于采用先进的计算机体系结构技术（如流水技术）来提高系统的性能。

## Slide 9: Intel 80x86最常用的10条指令
执行频率排序 | 80x86指令 | 指令执行频率
1 | Load | 22％
2 | 条件分支 | 20％
3 | 比较 | 16％
4 | Store | 12％
5 | 加 | 8％
6 | 与 | 6％
7 | 减 | 5％
8 | 寄存器－寄存器间数据移动 | 4％
9 | 调用 | 1％
10 | 返回 | 1％
合 计 |  | 96％

## Slide 10: RISC指令集功能设计
进行RISC计算机指令集结构的功能设计时，我们并不能简单地着眼于精简指令系统上，更重要的目的是使得计算机体系结构更加简单、更加合理和更加有效，克服CISC结构的缺点，使机器速度更快，程序运行时间缩短，从而提高计算机系统的性能。
John Cocke, IBM801

## Slide 11: RISC指令集功能设计原则
选取使用频率最高的指令，并补充一些最有用的指令；
每条指令的功能应尽可能简单，并在一个机器周期内完成；
所有指令长度均相同；
只有load和store操作指令才访问存储器，其它指令操作均在寄存器之间进行；
以简单有效的方式支持高级语言。

## Slide 12: 4.7 指令格式举例
Load/Store型指令集结构
MIPS是一种多元指令集结构
  体现了当今多种机器（AMD29K、DEC station 3100、HP850、IBM 801、Intel i860、MIPS M/120A、MIPS M/1000、Motorola 88k、RISC I、SGI4D/60、SPARC station 1、Sun 4/110、Sun 4/260等）的指令集结构的共同特点。
  还将会体现未来一些机器的指令集结构的特点。
介绍MIPS64的一个子集，简称为MIPS。

## Slide 13: MIPS指令集结构
具有一个简单的Load/Store指令集；
注重指令流水效率；
简化指令的译码；
高效支持编译器。

## Slide 14: MIPS指令集结构：寄存器
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
32个64位的通用寄存器（GPRs）。
寄存器R0的内容恒为全0。

## Slide 15: MIPS指令集结构：寄存器
32个32位浮点寄存器（FPRs）。
单精度浮点数表示和双精度浮点数表示。
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31

## Slide 16: MIPS指令集结构：数据类型
整型数据：
  8位、16位、32位。
浮点数据：
  32位单精度浮点；
  64位双精度浮点；
  IEEE 754标准。
  字节或半字需要进行零扩展或符号位扩展
00000000
00000000
00000000
01100100
11111111
11111111
10011000
01100100

## Slide 17: MIPS指令集结构：寻址方式
寄存器寻址；如 DADDU R1,R2,R3
立即值寻址；如 DADDU R1,R2,#42
偏移寻址； 如 LW R2,40(R3)
寄存器间接寻址； 如 LW R2,0(R3)
绝对寻址；如 LW R2,40(R0)

## Slide 18: MIPS指令集结构：指令格式
    包括所有的load和store指令，立即数指令，分支指令，寄存器跳转指令，寄存器跳转并链接指令。
    立即数字段为16位，用于提供立即数或偏移量。

## Slide 19
    load指令
    访存有效地址：Regs[rs]＋immediate
    从存储器取来的数据放入寄存器rt
    store指令
    访存有效地址：Regs[rs]＋immediate
    要存入存储器的数据放在寄存器rt中
    寄存器-立即数ALU指令
    Regs[rt] ← Regs[rs] op immediate
    分支指令
    转移目标地址：Regs[rs]＋immediate，rt无用
    寄存器跳转、寄存器跳转并链接
    转移目标地址为Regs[rs]
LW R1,10(R2)

## Slide 20: MIPS指令集结构：指令格式

## Slide 21: MIPS指令集结构：指令格式

## Slide 22: MPIS指令集结构：操作类型
Load和Store操作；
ALU操作；
分支和跳转操作；
浮点操作。

## Slide 23: MIPS指令集结构：符号的意义
  x←ny：从y传送n位到x
  x，y←z：把z传送到x和y
  下标：表示字段中具体的位；
    对于指令和数据，按从最高位到最低位（即从左到右）的顺序依次进行编号，最高位为第0位，次高位为第1位，依此类推。
    下标可以是一个数字，也可以是一个范围。
    例如：Regs[R4]0：寄存器R4的符号位
    Regs[R4]56-63：R4的最低字节

## Slide 24: MIPS指令集结构：符号的意义
  Mem：表示主存；
    按字节寻址，可以传输任意个字节。
  上标：用于表示对字段进行复制的次数。
    例如：0 32：一个32位长的全0字段
  符号##：用于两个字段的拼接，并且可以出现在数据传送的任何一边。

## Slide 25: MIPS指令集结构：举例
Regs[R10]16..31 16 (Mem[Regs[R8]]0)8 ## Mem[Regs[R8]]
00000000000000……000000000000
10000101
R8
10000101
11111111
1111111110000101
0000…0000 111111111 0000101 0000…0000
R10

## Slide 26: MIPS指令集结构：Load和Store
Load和Store操作：可以对MIPS的所有通用寄存器和浮点寄存器进行Load（载入）和Store（储存）操作，但是对通用寄存器R0的Load操作没有任何效果。

## Slide 27
指令举例 | 指令名称 | 含 义
LD R2，20(R3) | 装入双字 | Regs[R2]←64 Mem[20+Regs[R3]]
LW R2，40(R3) | 装入字 | Regs[R2]←64 (Mem[40+Regs[R3]]0)32 ## Mem[40+Regs[R3]]
LB R2，30(R3) | 装入字节 | Regs[R2]←64 (Mem[30+Regs[R3]]0)56 ## Mem[30+Regs[R3]]
LBU R2，40(R3) | 装入无符号字节 | Regs[R2]←64 056 ## Mem[40+Regs[R3]]
LH R2，30(R3) | 装入半字 | Regs[R2]←64 (Mem[30+Regs[R3]]0)48 ## Mem[30+Regs[R3]]## Mem[31+Regs[R3]]
L.S F2，60(R4) | 装入单精度浮点数 | Regs[F2]←64 Mem[60+Regs[R4]] ## 032
L.D F2，40(R3) | 装入双精度浮点数 | Regs[F2]←64 Mem[40+Regs[R3]]
SD R4，300(R5) | 保存双字 | Mem[300+Regs[R5]]←64 Regs[R4]
SW R4，300(R5) | 保存字 | Mem[300+Regs[R5]]←32 Regs[R4]
S.S F2，40(R2) | 保存单精度浮点数 | Mem[40+Regs[R2]]←32 Regs[F2] 0··31
SH R5，502(R4) | 保存半字 | Mem[502+Regs[R4]]←16 Regs[R5] 48··.63

## Slide 28: MIPS指令集结构：ALU操作
ALU操作：在MIPS中，所有的ALU指令都是寄存器－寄存器型指令，其运算包含了简单的算术和逻辑运算，如加、减、AND、OR、XOR和移位。
“设置相等”、“设置不等”、“设置小于”：寄存器比较指令（，，，，，），如果比较结果为真，这些指令就在目标寄存器中填入1（表示真），否则填入0（表示假）。

## Slide 29: MIPS指令集结构：操作类型
指令举例 | 指令名称 | 含义
DADDU R1，R2，R3 | 无符号加 | Regs[R1]← Regs[R2]+ Regs[R3]
DADDIU R4，R5，#6 | 加无符号立即数 | Regs[R4]← Regs[R5]+6
LUI R1，#4 | 把立即数装入到一个字的高16位 | Regs[R1]← 032 ## 4 ## 016
DSLL R1，R2，#5 | 逻辑左移 | Regs[R1]← Regs[R2]<<5
DSLT R1，R2，R3 | 置小于 | If(Regs[R2]< Regs[R3]) Regs[R1]← 1 else Regs[R1]←0

## Slide 30: MIPS指令集结构：跳转与分支
跳转指令分为四种：跳转、跳转并链接、寄存器跳转、寄存器跳转并链接。
描述目标地址的方法：
  前两种类型的跳转指令用带符号位的26位偏移量加上程序计数器的值来确定跳转的目标地址；
  另外两种类型的跳转指令则指定一个寄存器，由寄存器中的内容决定跳转的目标地址。

## Slide 31: MIPS指令集结构：跳转与分支
两种跳转类型（是否需要链接）：
  一种是简单跳转；
  另一种是跳转并链接（用于过程调用），它将下一条顺序指令地址（返回地址）保存在寄存器R31中。

## Slide 32: MIPS指令集结构：跳转与分支
指令实例 | 指令名称 | 含义
J name | 跳转 | PC ←name＋PC+4; -225≤name ≤225
JAL name | 跳转并链接 | Regs[R31] ← PC+4; PC ←name +PC+4;-225≤name ≤225
JR R3 | 寄存器型跳转 | PC ← Regs[R3];
JALR R2 | 寄存器型跳转并链接 | Regs[R31]←PC+4; PC← Regs[R2];
BEQZ R4 , name | “等于0”分支 | if (Regs[R4]==0) PC ← name+ PC+4;-215≤name ≤215
BNE R4 , name | “不等于0”分支 | if (Regs[R4]!=0) PC ← name+ PC+4;-215≤name ≤215

## Slide 33: MIPS指令集结构：操作类型
浮点操作：浮点指令的操作数来源于浮点寄存器，同时它还指明了相应的操作是单精度浮点操作还是双精度浮点操作。
  后缀D代表双精度浮点操作；
  而后缀F代表单精度浮点操作（如：ADDD、ADDF、SUBD、SUBF、MULTD、MULTF、DIVD、DIVF）。
MIPS的浮点操作有：加、减、乘、除。

## Slide 34: MIPS中的常用指令

## Slide 35: MIPS的效能分析
问题的提出：
  MIPS指令集结构的指令格式、寻址方式和操作都非常简单。也许有人会担心，这些特性会使得目标代码中指令条数增多，导致程序运行时间加长，从而使这种指令集结构的机器性能并不会太高。

## Slide 36: MIPS的效能分析

## Slide 37
1. 机器指令的一般格式：操作码和操作数地址码。
2. 操作数的类型、操作的类型和寻址方式。
3. 指令系统结构的分类。
4. 指令系统设计的基本原则。
5. CISC和RISC。
6. MIPS指令集。
本章小结

## Slide 38
唐朔飞教材，P335，T1，T2，T6，T14
王志英教材，P62，T2，T12，T15，T18
注：T18，“每个地址字段的长度均为6位”
本章作业

## Slide 39: 第5章 CPU设计与实现
5.1 CPU 的结构
5.3 多级时序系统（X86）
5.2 运算方法与ALU
5.4 MIPS CPU的简单实现

## Slide 40: 第5章 CPU设计与实现
5.1 CPU 的结构
5.3 多级时序系统（X86）
5.2 运算方法与ALU
5.4 MIPS CPU的简单实现

## Slide 41: 5.1 CPU 的结构
5.1.1 CPU 的结构
5.1.2 指令周期

## Slide 42: 5.1 CPU 的结构框图
一、 CPU 的功能
取指令
分析指令
执行指令，发出各种操作命令
控制程序输入及结果的输出
总线管理
处理异常情况和特殊请求
1. 控制器的功能
2. 运算器的功能
实现算术运算和逻辑运算
指令控制
操作控制
时间控制
数据加工
处理中断

## Slide 43
二、CPU 结构框图
PC IR
指令控制
操作控制
时间控制
数据加工
处理中断
ALU 寄存器
中断系统
1. CPU 与系统总线
CU 时序电路
寄存器
ALU
中断
系统
CU
CPU
控制总线
数据总线
地址总线

## Slide 44
2. CPU 的内部结构
算术和
布尔逻辑
取反
移位
状态标志
内部 数据总线
寄存器
CU
中断
系统
ALU
控制信号
…
C P U

## Slide 45
1. 用户可见寄存器
(1) 通用寄存器
三、 CPU 的寄存器
存放操作数
可作 某种寻址方式所需的 专用寄存器
(2) 数据寄存器
存放操作数（满足各种数据类型）
两个寄存器拼接存放双倍字长数据
(3) 地址寄存器
存放地址，其位数应满足最大的地址范围
用于特殊的寻址方式 段基值 栈指针
(4) 条件码寄存器
存放条件码，可作程序分支的依据
如 正、负、零、溢出、进位等

## Slide 46
2. 控制和状态寄存器
(1) 控制寄存器
PC
控制 CPU 操作
(2) 状态寄存器
其中 MAR、MDR、IR 用户不可见
PSW 寄存器
存放程序状态字
PC 用户可见
3. 举例
Z8000 8086 MC 68000
MAR
M
MDR
IR

## Slide 47
四、 控制单元 CU 和中断系统
1. CU 产生全部指令的微操作命令序列
组合逻辑设计
微程序设计
硬连线逻辑
存储逻辑
2. 中断系统
五、ALU

## Slide 48: 5.2 运算方法
5.2.1 定点运算
5.2.2 浮点四则运算
5.2.3 算术逻辑单元

## Slide 49: 5.2.1 定 点 运 算
一、移位运算
1. 移位的意义
15 m = 1500 cm
小数点右移 2 位
机器用语
15 相对于小数点 左移 2 位
（ 小数点不动 ）
.
.
左移 绝对值扩大
右移 绝对值缩小
在计算机中，移位与加减配合，能够实现乘除运算

## Slide 50
2. 算术移位规则
1
右移 添 1
左移 添 0
0
反 码
补 码
原 码
负数
0
原码、补码、反码
正数
符号位不变
添补代码
码 制
真值

## Slide 51
设机器数字长为 8 位（含１位符号位），写出
A = –26时，三种机器数左、右移一位和两位后的表示形式及对应的真值，并分析结果的正确性。
解：
A = – 26
– 6
1,0000110
– 13
1,0001101
– 104
1,1101000
– 52
1,0110100
– 26
1,0011010
移位前
对应的真值
机 器 数
移位操作
原码
= – 11010
左移一位
左移两位
右移一位
右移两位

## Slide 52
– 6
1,1111001
– 13
1,1110010
– 104
1,0010111
– 52
1,1001011
– 26
1,1100101
移位前
对应的真值
机 器 数
移位操作
– 7
1,1111001
– 13
1,1110011
– 104
1,0011000
– 52
1,1001100
– 26
1,1100110
移位前
对应的真值
机 器 数
移位操作
补码
反码
左移一位
左移两位
右移一位
右移两位
左移一位
左移两位
右移一位
右移两位

## Slide 53
3. 算术移位的硬件实现
（a）真值为正
（b）负数的原码
（c）负数的补码
（d）负数的反码
0
0
0
1
0
丢 1
丢 1
出错
影响精度
出错
影响精度
正确
影响精度
正确
正确

## Slide 54
4. 算术移位和逻辑移位的区别
算术移位
有符号数的移位
逻辑移位
无符号数的移位
逻辑左移
逻辑右移
低位添 0，高位移丢
高位添 0，低位移丢
例如 01010011
逻辑左移
10100110
逻辑右移
01011001
算术左移
算术右移
00100110
11011001（补码）
0
1 0 1 0 0 1 1 0
Cy
0 1 0 1 0 0 1 1
0
0
10110010
用带进位的移位实现算术左移